ANEXO III - MEMORIAL DESCRITIVO

Objeto: Reforma Banheiro Escola Municipal São Paulo.

Localidade: Esquina Gaúcha.

Este memorial visa descrever os materiais e serviços a serem empregados na obra de reforma do banheiro da Escola São Paulo. A execução da reforma ficará a cargo da empresa contratada, após processo licitatório, que deverá providenciar a Anotação de Responsabilidade Técnica de execução da Obra, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA local ou ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, e atender as especificações deste memorial e do contrato de prestação de serviço que será celebrado entre a Empreiteira e a Administração Municipal contratante.

A reforma consiste na demolição de dois banheiros existentes que será transformado em um banheiro infantil.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E MATERIAIS

- – DEMOLIÇÃO/LEVANTAMENTO

  - – DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS SEM APROVEITAMENTO

Será executada a demolição de paredes em tijolos furados, parede esta que faz divisa entre banheiro masculino e feminino e também será feita demolição de uma parede da sala de aula onde será executada uma porta, estas estão marcadas em projeto.

1.2 e 1.3 – RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS E ESQUADRIA

Deverá ser feito a retirada dos aparelhos sanitários (vasos sanitárias e pias) e das portas em madeira. Permanecem apenas as janelas metálicas.

  - – LEVANTAMENTO DE ALVENARIA

Será feito o levantamento de alvenaria de tijolos furados em vãos dos banheiros conforme especificado em projeto.

  - – DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO

Será feito a demolição dos revestimentos cerâmicos das paredes, permanecendo apenas o revestimento cerâmico do piso.

- – INSTALAÇÃO ELÉTRICA

2.1 e 2.2 – PONTO DE ILUMINAÇÃO E LUMINÁRIAS

Será colocado 01 ponto de iluminação novo no banheiro, deverá ser feita a instalação elétrica do ponto de luz e do interruptor.

3– INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA

Deverá ser feita a troca de tubulação de esgoto do vaso sanitário (porque o ponto é diferente do existente para o projeto novo), e deverá ser executado um ponto novo de água para a pia e para o vaso sanitário, utilizando materiais de boa qualidade de bitolas e tipos conforme descritos na planilha orçamentária.

Qualquer mudança de direção na tubulação de água fria deverá ser executada com conexões apropriadas para tal. Para juntas entre tubos, deverão ser usadas luvas, sendo vedado o uso de fogo em qualquer hipótese.

Após a conclusão dos trabalhos, antes das tubulações serem revestidas, deverão ser verificados possíveis vazamentos ou falhas nas juntas. A tubulação a ser ensaiada deverá estar limpa e cheia de água fria e verificar os pontos de possível vazamento, efetuar o conserto se necessário.

4- REVESTIMENTO

4.1 - CHAPISCO

Antes de receber qualquer revestimento todas as canalizações deverão ser testadas. Todas as paredes internas do banheiro, e as estruturas em concreto armado da sala de aula receberão chapisco no traço 1:3 (ci:ar), utilizar areia grossa, com espessura de 5mm. Os revestimentos deverão apresentar parâmetros perfeitamente desempenados, aprumados e alinhados.

4.2 – MASSA ÚNICA

Sobre o chapisco será executada uma camada de 2,0cm de espessura de argamassa no traço 1:2:8 (cimento:cal:areia fina peneirada). Será executada somente na estrutura da sala de aula, já que nos banheiros será executado revestimento cerâmico. A massa única deverá ser executada com desempenadeira lisa e espuma umedecida para um perfeito acabamento.

4.3 – FUNDO SELADOR ACRÍLICO

Deverá ser aplicado fundo selador acrílico nas paredes do banheiro, que não terão revestimento cerâmico e no teto. Será aplicado apenas uma demão e as superfícies deverão ser lixadas e limpas para receber o selador.

4.4 – PINTURA ACRÍLICA

Após aplicado o fundo selador deverá ser pintura consistirá em duas demãos de tinta acrílica Tomar cuidado para a secagem entre uma demão e outra conforme recomendação do fabricante, as cores deverão ser definidas pela fiscalização.

4.5 – VERNIZ SINTÉTICO EM MADEIRA

A porta em madeira semi-oca que será colocada no banheiro, deverá receber duas demãos de verniz para madeira. Observar o tempo de secagem entre as demãos.

4.6 –PINTURA ESMALTE FOSCO

As esquadrias de ferro existentes deverão estar limpas, para receber a pintura de esmalte fosco, em duas demãos, respeitando o tempo de secagem indicado pelo fabricante.

4.7– REVESTIMENTO CERÂMICO PAREDES

As cerâmicas deverão ser assentados com argamassa colante industrializada, de padrão classe A, em todas as paredes dos banheiros até a altura de 1,50 metros. As fiadas deverão ser assentadas em nível e prumo perfeitos, usando-se espaçadores de 03 mm para execução do rejunte, as juntas deverão coincidir com as juntas do piso cerâmico.

4.8– REVESTIMENTO CERÂMICO PISO

Revestimento cerâmico - Será executado piso cerâmico PEI IV, nas dimensões 35x35 cm, assentados com argamassa colante. O piso deverá ser assentado em nível e alinhamento perfeito, usando-se espaçadores de 3mm para a execução do rejunte epóxi.

5- ESQUADRIAS

5.1 – PORTA DE MADEIRA

A porta será semi-oca, de primeira qualidade, e os marcos e guarnições serão de madeira maciça. Será executada uma porta de 80 cm de largura.

Todas as aberturas contarão com as ferragens necessárias, assim como a fixação será feita de acordo com o tipo da esquadria, nas portas semi-oca deverão ser utilizadas espuma expansiva de poliuretano para sua fixação.

Todas as aberturas deverão ser testadas e estar em perfeito funcionamento na entrega da obra.

6- LIMPEZA FINAL

A obra deverá ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservação.

Entre-Ijuís, 27 de Outubro de 2020.

___________________________________

ENGENHEIRA RESPONSÁVEL

Luciana Mallmann - Eng.ª Civil – CREA/RS 159.418

ANEXO IV - MEMÓRIA DE CÁLCULO

Objeto: Reforma Banheiro Escola Municipal São Paulo.

Localidade: Esquina Gaúcha.

- DEMOLIÇÕES/LEVANTAMENTO

1.1 Demolição de alvenaria de tijolos furados sem aproveitamento:

Banheiro = 2,35m + 0,80m = 3,15m x 2,80m = 8,82 m² x 0,15m = 1,32 m³

1.2 Retirada de aparelhos sanitários:

Banheiro = 02 vasos sanitários + 02 pias = 04 unidades

1.3 Retirada de esquadrias metálicas:

Banheiro = 02 portas de 0,60m x 2,10m = 2,52 m²

1.4 Alvenaria de vedação:

Banheiro = 0,60m x 2,10m x 2 vãos = 2,52 m²

1.5 Demolição de revestimento cerâmico:

Banheiro = 1,85m + 1,85m + 2,35m + 2,35m = 8,40m x 1,50m = 12,60 m²

- INSTALAÇÃO ELÉTRICA

  - Ponto de iluminação:

Banheiro = 01 ponto.

  - Luminária tipo plafon:

Banheiro = 01 ponto.

- INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA

  - Tubo PVC DN 100mm:

Banheiro = 2,00m colocar tubulação nova no vaso sanitário.

  - Rasgo em contrapiso para ramais maiores que DN 75mm:

Banheiro = 2,00m colocar tubulação nova no vaso sanitário.

  - Chumbamento linear em contrapiso para ramais maiores que DN 75mm:

Banheiro = 2,00m colocar tubulação nova no vaso sanitário.

  - Curva curta 90º em PVC DN 100 mm:

Banheiro = 1 unidade para ramal do vaso sanitário.

  - Luva simples 90º em PVC DN 100 mm:

Banheiro = 1 unidade para ramal do vaso sanitário.

  - Rasgo em contrapiso para ramais menores ou igual que DN 40mm:

Banheiro = 2,00 m para ponto de água.

  - Chumbamento linear em contrapiso para ramais menores ou igual que DN 40mm:

Banheiro = 2,00 m para ponto de água.

3.8 Tubo PVC DN 40 mm:

Banheiro = 2,00 m para ponto de água.

  - Curva curta 90º em PVC DN 40 mm:

Banheiro = 4 unidades para ponto de água.

  - Ralo sinfonado PVC 100x40mm:

Banheiro = 1 unidade para ramais dos esgotos.

  - Ponto de consumo de água fria PVC 25mm:

Banheiro = 02 unidades para ramais de água fria.

  - Torneira cromada de mesa:

Banheiro = 01 unidade.

  - Bancada de granito 1,50m x 0,60m:

Banheiro = 01 unidade.

  - Cuba de embutir:

Banheiro = 01 unidade.

  - Vaso sanitário infantil:

Banheiro = 01 unidade.

- REVESTIMENTO

  - Chapisco aplicado em alvenaria:

Alvenaria de fechamento:

Banheiro = 2,52m x 2 lados = 5,04 m²

= 2,60m + 2,60m + 1,00m + 2,65m = 8,85m x 0,20 m = 1,77 m²

TOTAL = 6,81 m²

  - Massa única:

Alvenaria de fechamento:

Banheiro = 2,52m x 2 lados = 5,04 m²

= 2,60m + 2,60m + 1,00m + 2,65m = 8,85m x 0,20 m = 1,77 m²

TOTAL = 6,81 m²

  - Aplicação de fundo selador:

Paredes: 8,40 m x 1,30m = 10,92 m²

Teto: 4,35 m²

TOTAL = 15,27 m²

  - Aplicação de manual de pintura com tinta latéx acrílica:

Paredes: 8,40 m x 1,30m = 10,92 m²

Teto: 4,35 m²

TOTAL = 15,27 m²

  - Verniz em madeira:

Banheiros = Portas de 0,80m x 2,10m x 2 lados = 3,36 m²

  - Pintura esmalte fosco:

Banheiros = Janelas 0,60m x 0,60m x 2 janelas = 0,72 m²

Será pintado só por dentro, porque por fora já foi pintado.

  - Revestimento cerâmico para paredes:

Paredes: 8,40 m x 1,50m = 12,60 m²

  - Revestimento cerâmico para piso:

Piso: 4,35 m²

- ESQUADRIAS

  - Porta de madeira 0,80m x 2,10m: 01 unidade (banheiro).

Entre-Ijuís, 27 de Outubro de 2020.

_____________________________

ENGENHEIRA RESPONSÁVEL

Luciana Mallmann - Eng.ª Civil – CREA/RS 159.418