ANEXO III - MEMORIAL DESCRITIVO

Obra:		Pavimentação com pedra irregular

Proprietário:	Prefeitura Municipal de Entre-Ijuís

Local:		Rua Adolfo Ulzefer – TRECHO 01

Entre-Ijuís - RS

Data:		Março/2020

Disposições gerais

O projeto contempla a execução de 511,00 m2 de calçamento com pedras de basalto, o assentamento de  174,00 meios-fios. A DMT (Distância Média de Transporte considerada foi de 2,0 km para as áreas de remoção e de 30 km para os demais materiais).

Execução

1. INSTALAÇÕES

  - Locação da via

Será feita com o auxilio de trena e linha de pedreiro para um perfeito alinhamento. A conformação do subleito será executada mediante cortes e aterros até que se obtenha o nível definido no projeto.

1.2 Placa de Obra

Não aplicado.

2. MOVIMENTO DE TERRA

2.1 Regularização do Subleito

Após a conclusão dos serviços de locação das vias com nivelamento, será colocada uma camada de solo com espessura de 15 cm cuja finalidade de assentar sobre esta o basalto irregular (os poliedros).  O solo homogêneo, isento de pedras, tocos de madeiras e outros materiais deverá ser espalhado manualmente até atingir a espessura desejada com a finalidade de corrigir pequenos defeitos do sub-leito.

2.2 Fornecimento de argila

Consiste no fornecimento e no transporte da argila para a regularização do subleito para a pavimentação da referida rua.

3. PAVIMENTAÇÃO

3.1   Pavimentação  pedra irregular

Consiste no fornecimento e no assentamento das pedras de basalto (poliedros) sobre o colchão de argila após o piqueteamento dos panos, com espaçamento de 1 metro no sentido longitudinal e de 5 metros no sentido transversal.

O assentamento deverá progredir dos bordos para o centro, e as fiadas deverão ser retilíneas e normais ao eixo da pista, formando um ângulo de 90º.  Na referida pavimentação é vedada a ocorrência de pedras soltas, devendo para tal cada uma terem pelo menos um ponto de contato direto com a pedra vizinha.

A declividade transversal do pavimento deverá ser de no mínimo 2% do eixo para as sarjetas, conforme ilustrado no perfil transversal.

As dimensões das pedras irregulares devem estar preferencialmente, compreendidas dentro dos seguintes limites:

- Comprimento – 18 a 23 cm

- Largura – 11 a 14 cm

- Altura – 11 a 14 cm

O serviço somente deverá será aceito pela fiscalização se as dimensões das pedras forem obedecidas alem das mesmas estiverem devidamente travadas.

3.2  Pó de brita

O pó de brita deverá ser espalhado numa camada de aproximadamente 2.0 cm após a conclusão dos serviços de assentamento dos poliedros. O espalhamento deverá ser feito de forma manual sobre a superfície do calçamento, e a seguir com o com o auxílio de rodos ou vassouras, este deverá ser movimentado de forma a facilitar sua penetração nos vazios, removendo-se os excessos.

3.3 Meios-fios ou cordões de concreto

Concluída a regularização do subleito, a empresa contratada promoverá o assentamento dos cordões laterais. Para o assentamento, serão abertas manualmente valas longitudinais, localizadas na borda da plataforma, com profundidade compatível com as dimensões das peças. O material resultante da escavação deverá ser depositado na lateral, fora da plataforma.

Os cordões laterais serão assentados no fundo das valas devidamente regularizados e apiloadas, e suas arestas superiores alinhadas. O topo dos cordões deverá ficar 15 cm acima do calçamento pronto. O enchimento lateral das valas, para firmar as peças, será feito com o mesmo material da escavação, fortemente apiloadas.

Os cordões serão em concreto simples, nas dimensões 100x15x13x30 cm. As medidas de 0,13 e 0,15 m indicam, respectivamente, a espessura do topo e da base do meio-fio.

Depois de concluídos os serviços de assentamento dos meios-fios, estes deverão ser rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:4, inclusive para corrigir possíveis defeitos ou quebras.

4. MICRODRENAGEM

4.1 Locação topográfica da rede pluvial

Não aplicado.

4.2 Tubo de concreto simples DN 40 mm

Não aplicado.

4.3 Tubo de concreto armado DN 60 mm

Não aplicado.

4.4 Tubo de concreto armado DN 80 mm

Não aplicado.

4.5 Lastro de Brita nº01

Não aplicado.

4.6 Berço de concreto

Não aplicado.

4.7 Caixa coletora com tampa de concreto e grade

Não aplicado.

5. SINALIZAÇÃO

5.1 SINALIZAÇÃO VERTICAL

A sinalização vertical será efetivada através da disposição de placas verticais, com posicionamento e dimensões definidas, transmitindo mensagens símbolos e/ou legendas normalizadas. Seu objetivo é a regulamentação das limitações, proibições e restrições que governam o uso da rodovia urbana.

As placas serão projetadas e posicionadas em locais tais que permitam sua imediata visualização e compreensão, observando-se cuidadosamente os requisitos de cores, dimensões e posição (Manual de Sinalização Rodoviária DNER/1999).

Os materiais utilizados nas execuções dos serviços de Sinalização Vertical devem atender as descrições deste memorial, assim como a execução dos serviços e qualquer mudança deverá ser comunicado pelo Engenheiro responsável pela execução a fiscalização municipal no Setor de Engenharia.

Quanto ao tipo de placas a serem utilizadas neste trecho da rua temos as placas de regulamentação e de identificação da rua.

Segundo o manual do DAER/2006:

- As placas (totalmente refletivas) serão fixadas ao suporte de sustentação com parafusos 5/16” galvanizados, tipo francês, com porcas e arruelas.

- As chapas utilizadas para confecção das placas devem ser em aço galvanizado na espessura mínima de 1,25 mm. A superfície posterior deverá ser preparada com tinta preta fosca. A superfície que ira receber a mensagem deverá ser preparado com primer à base de epóxi.

- As películas refletivas devem ser no grau técnico alta-intensidade, permitir corte em ploter e apresentar a mesma visibilidade tanto diurna quanto noturna dos faróis dos veículos à noite.

- A película deverá possuir característica destrutível, não permitindo a sua remoção quando submetida a um tensionamento.

- A película deverá manter-se inalterada mantendo suas características originais quanto à tonalidade, aderência, e retro refletância, por um período mínimo de sete anos em exposição normal, vertical e estacionaria.

- A pintura deverá ser executada por um processo que garanta a durabilidade da placa por um período de no mínimo 05 anos;

- A pintura deverá ser executada após corte, furação e arremates;

- O verso das placas deve receber uma demão de tinta esmalte sintético na cor preto fosco.

- Todos os componentes dos postes de sustentação devem ser galvanizados por imersão à quente para proteção contra corrosão.

- Os materiais devem estar protegidos contra ações externas, galvanizadas por imersão à quente, de acordo com a NBR 6323.

Placas de Sinalização de Regulamentação:

Base de fixação e coluna vertical

- Escavação e preparação da área para execução da base em concreto e recebimento do suporte de sustentação (coluna vertical) das placas.

- O suporte de sustentação deverá ser chumbado simultaneamente à execução da base de fixação em concreto no traço 1: 2: 4 (cimento: areia: brita nº 1).

Suporte de sustentação

Os suportes devem ser dimensionados e fixados de modo a suportar as cargas próprias das placas e os esforços sob a ação do vento, garantindo a correta posição do sinal.

Os suportes devem ser fixados de modo a manter rigidamente as placas em sua posição permanente e apropriada, evitando que sejam giradas ou deslocadas.

Para fixação da placa ao suporte devem ser usados elementos fixadores adequados de forma a impedir a soltura ou deslocamento da mesma.

Os materiais mais utilizados para confecção dos suportes são aço e madeira imunizada.

Outros materiais existentes ou surgidos à partir do desenvolvimento tecnológico podem ser utilizados, desde que possuam propriedades físicas e químicas que garantam, suas características originais, durante toda sua vida útil em quaisquer condições climáticas.

O suporte de sustentação é um tubo de aço galvanizado a fogo (por dentro e por fora) com comprimento mínimo de 3,60 m e diâmetro de 2”, onde na sua parte inferior são soldadas aletas, com o intuito de evitar o giro do mesmo junto a base.

Nas zonas urbanas será sempre utilizado suporte com tubo de aço galvanizado a quente, e deverá ser observada uma altura livre de 2,00 a 2,50 metros.

O suporte de sustentação deverá manter-se rígido e em posição permanente e apropriada evitando que as placas girem.

Posicionamento dos Sinais de Regulamentação

Os sinais de regulamentação têm por objetivo notificar o usuário sobre as restrições, proibições, e obrigações que governam o uso da via e cuja violação constitui infração prevista no Código Brasileiro de Trânsito.

Além da forma normalmente circular, da borda vermelha e do fundo na cor branca, os sinais de regulamentação possuem o símbolo ou legenda na cor preta, e ainda uma tarja diagonal vermelha no caso dos sinais de proibição.

As exceções já citadas são o sinal de Parada Obrigatória que, além da forma octogonal e fundo vermelho, possui legenda na cor branca, e o sinal Dê a Preferência, que se diferencia pela forma triangular (não utilizado neste trecho).

Em vias urbanas a borda inferior da placa ou do conjunto de placas colocada lateralmente à via, deve ficar a uma altura livre entre 2,0 e 2,5 metros em relação ao solo, inclusive para a mensagem complementar, se esta existir.

As placas assim colocadas se beneficiam da iluminação pública e provocam menor impacto na circulação dos pedestres, assim como ficam livres do encobrimento causado pelos veículos.

O afastamento lateral das placas, medido entre a borda lateral da mesma e da pista, deve ser, no mínimo, de 0,30 metros para trechos retos da via, e 0,40 metros nos trechos em curva.

As placas de sinalização devem ser colocadas na posição vertical, no lado direito da via no sentido do fluxo de tráfego, fazendo um ângulo de 93º a 95º em relação ao sentido do fluxo de tráfego, voltadas para o lado externo da via. Esta inclinação tem por objetivos assegurar boa visibilidade e leitura dos sinais, evitando o reflexo especular que pode ocorrer com a incidência de faróis de veículos ou de raios solares sobre a placa.

5.1.1 Placa de Regulamentação R-1 (PARE)

O sinal PARE deve ser posicionado no ponto de parada do veículo, ou o mais próximo possível dele, sendo recomendável a sua suplementação por uma faixa de retenção e pela palavra PARE pintada no pavimento. A distância em relação à via principal varia de um mínimo de 1,80 m para um máximo de 5,0 m.

Nas vias urbanas o lado mínimo desta placa (R-1) é de 0,25 metros, a orla  interna branca mínima de 0,02 metros e a orla externa vermelha mínima de 0,01 metros.

Em vias urbanas a borda inferior da placa ou do conjunto de placas colocada lateralmente à via, deve ficar a uma altura livre entre 2,0 e 2,5 metros em relação ao solo.

Deverá ser instalada uma placa, no entroncamento com a Rua Adão Candido Saragozo.

5.1.2 Placa de identificação de ruas

Trata-se de um conjunto formado por um tubo para suporte e 2 (duas)  placas.

Material: tubo em aço galvanizado parede grossa e placas em chapa de aço galvanizada nº 20, impressa frente e verso com pintura epóxi base em galvite e adesivo impresso eletronicamente. Impressa dos dois lados.

Dimensões: tubo com diâmetro de 02 polegadas e 3,60 metros de altura, duas placas medindo 50 x 30 cm .

Características Adicionais: o conjunto deverá ser entregue INSTALADO, bem como deverá ter o acabamento das partes e acessórios metálicos em pintura eletrostática em epóxi e base em galvite, após tratamento antiferruginoso.

Os postes deverão ser implantados a uma distância de 0,40 m do meio-fio, posicionados de forma centralizada em relação à curvatura do mesmo.

As placas dos postes deverão ser afixadas nas hastes a uma altura de 2,00 a 2,50 m do solo, considerada a partir da face inferior da placa.

Deverá ser instalada uma placa, no entroncamento com a Rua Adão Candido Saragozo.

5.1.3) Placa de velocidade máxima admissível (R-19)

Esta placa é um sinal de regulamentação e deve ser posicionada conforme descrito:

- Ao longo da via, de forma a manter o condutor permanentemente informado;

- Junto aos principais acessos, para assinalar a velocidade máxima permitida no trecho aos usuários que ingressam na pista.

- à direita da via/pista, perpendicular ao sentido de tráfego, exceto em vias cujas características físicas inviabilizem esta utilização.

A velocidade máxima admissível indicada na placa deverá ser de 40 quilômetros por hora.

Nas vias urbanas (transito lento) o diâmetro mínimo desta placa é de 0,40 metros a orla externa vermelha de 0,040 metros.

Em vias urbanas a borda inferior da placa ou do conjunto de placas colocada lateralmente à via, deve ficar a uma altura livre entre 2,0 e 2,5 metros em relação ao solo.

Deverão ser instaladas duas placas uma em cada lado da Rua Adolfo Ulzefer, conforme o projeto.

5.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

5.2.1) Piso tátil e de alerta

Não aplicado.

6. REGULARIZAÇÃO DOS PASSEIOS

6.1) Regularização do passeio

Não aplicado.

6.2) Fornecimento de argila

Não aplicado.

6.3) Enrocamento

Não aplicado.

6.4) Lastro de brita

Não aplicado.

6.5) Concreto simples

Não aplicado.

7. SERVIÇOS FINAIS E EVENTUAIS

7.1) Compactação mecânica

Após a execução do rejunte da pavimentação com pó de brita, será executada a compactação com rolo compressor liso. A rolagem será feita no sentido longitudinal, progredindo dos bordos para o eixo. O número de passadas deverá ser de no mínimo (03) vezes até dar um perfeito acabamento.

Na ocorrência individualizada de pedras soltas, essas deverão ser substituídas por pedras maiores, cravadas com auxílio de soquete manual.

7.2) Limpeza e varredura das vias

O local da obra deverá estar limpo isento de sobras de pedras e demais entulhos. O pó de pedra para o rejunte deverá ser espalhado com o auxilio de rodos ou vassouras e o resto removido.

Os serviços somente serão aceitos pela fiscalização se os mesmos estiverem em acordo com este memorial. Qualquer duvida deverá ser comunicada ao fiscal da prefeitura municipal.

Entre-Ijuís,  16 de Março de 2020.

__________________________

LUIS CARLOS FRANTZ

Eng. Civil CREA RS 117.772

MEMORIAL DESCRITIVO

Obra:		Pavimentação com pedra irregular

Proprietário:	Prefeitura Municipal de Entre-Ijuís

Local:		Ruas Frederico Bade e Santo Onofre – TRECHO 02

Entre-Ijuís - RS

Data:		Março/2020

Disposições gerais

O projeto contempla a execução de 1.441,36 m2 de calçamento com pedras de basalto, o assentamento de  337,00 meios-fios. A DMT (Distância Média de Transporte considerada foi de 2,0 km para as áreas de remoção e de 30 km para os demais materiais).

Execução

1. INSTALAÇÕES

  - Locação da via

Será feita com o auxilio de trena e linha de pedreiro para um perfeito alinhamento. A conformação do subleito será executada mediante cortes e aterros até que se obtenha o nível definido no projeto.

1.2 Placa de Obra

Não aplicado.

2. MOVIMENTO DE TERRA

2.1 Regularização do Subleito

Após a conclusão dos serviços de locação das vias com nivelamento, será colocada uma camada de solo com espessura de 15 cm cuja finalidade de assentar sobre esta o basalto irregular (os poliedros).  O solo homogêneo, isento de pedras, tocos de madeiras e outros materiais deverá ser espalhado manualmente até atingir a espessura desejada com a finalidade de corrigir pequenos defeitos do sub-leito.

2.2 Fornecimento de argila

Consiste no fornecimento e no transporte da argila para a regularização do subleito para a pavimentação da referida rua.

3. PAVIMENTAÇÃO

3.1   Pavimentação  pedra irregular

Consiste no fornecimento e no assentamento das pedras de basalto (poliedros) sobre o colchão de argila após o piqueteamento dos panos, com espaçamento de 1 metro no sentido longitudinal e de 5 metros no sentido transversal.

O assentamento deverá progredir dos bordos para o centro, e as fiadas deverão ser retilíneas e normais ao eixo da pista, formando um ângulo de 90º.  Na referida pavimentação é vedada a ocorrência de pedras soltas, devendo para tal cada uma terem pelo menos um ponto de contato direto com a pedra vizinha.

A declividade transversal do pavimento deverá ser de no mínimo 2% do eixo para as sarjetas, conforme ilustrado no perfil transversal.

As dimensões das pedras irregulares devem estar preferencialmente, compreendidas dentro dos seguintes limites:

- Comprimento – 18 a 23 cm

- Largura – 11 a 14 cm

- Altura – 11 a 14 cm

O serviço somente deverá será aceito pela fiscalização se as dimensões das pedras forem obedecidas alem das mesmas estiverem devidamente travadas.

3.2  Pó de brita

O pó de brita deverá ser espalhado numa camada de aproximadamente 2.0 cm após a conclusão dos serviços de assentamento dos poliedros. O espalhamento deverá ser feito de forma manual sobre a superfície do calçamento, e a seguir com o com o auxílio de rodos ou vassouras, este deverá ser movimentado de forma a facilitar sua penetração nos vazios, removendo-se os excessos.

3.3 Meios-fios ou cordões de concreto

Concluída a regularização do subleito, a empresa contratada promoverá o assentamento dos cordões laterais. Para o assentamento, serão abertas manualmente valas longitudinais, localizadas na borda da plataforma, com profundidade compatível com as dimensões das peças. O material resultante da escavação deverá ser depositado na lateral, fora da plataforma.

Os cordões laterais serão assentados no fundo das valas devidamente regularizados e apiloadas, e suas arestas superiores alinhadas. O topo dos cordões deverá ficar 15 cm acima do calçamento pronto. O enchimento lateral das valas, para firmar as peças, será feito com o mesmo material da escavação, fortemente apiloadas.

Os cordões serão em concreto simples, nas dimensões 100x15x13x30 cm. As medidas de 0,13 e 0,15 m indicam, respectivamente, a espessura do topo e da base do meio-fio.

Depois de concluídos os serviços de assentamento dos meios-fios, estes deverão ser rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:4, inclusive para corrigir possíveis defeitos ou quebras.

4. MICRODRENAGEM

4.1 Locação topográfica da rede pluvial

Não aplicado.

4.2 Tubo de concreto simples DN 40 mm

Não aplicado.

4.3 Tubo de concreto armado DN 60 mm

Não aplicado.

4.4 Tubo de concreto armado DN 80 mm

Não aplicado.

4.5 Lastro de Brita nº01

Não aplicado.

4.6 Berço de concreto

Não aplicado.

4.7 Caixa coletora com tampa de concreto e grade

Não aplicado.

5. SINALIZAÇÃO

5.1 SINALIZAÇÃO VERTICAL

A sinalização vertical será efetivada através da disposição de placas verticais, com posicionamento e dimensões definidas, transmitindo mensagens símbolos e/ou legendas normalizadas. Seu objetivo é a regulamentação das limitações, proibições e restrições que governam o uso da rodovia urbana.

As placas serão projetadas e posicionadas em locais tais que permitam sua imediata visualização e compreensão, observando-se cuidadosamente os requisitos de cores, dimensões e posição (Manual de Sinalização Rodoviária DNER/1999).

Os materiais utilizados nas execuções dos serviços de Sinalização Vertical devem atender as descrições deste memorial, assim como a execução dos serviços e qualquer mudança deverá ser comunicado pelo Engenheiro responsável pela execução a fiscalização municipal no Setor de Engenharia.

Quanto ao tipo de placas a serem utilizadas neste trecho da rua temos as placas de regulamentação e de identificação da rua.

Segundo o manual do DAER/2006:

- As placas (totalmente refletivas) serão fixadas ao suporte de sustentação com parafusos 5/16” galvanizados, tipo francês, com porcas e arruelas.

- As chapas utilizadas para confecção das placas devem ser em aço galvanizado na espessura mínima de 1,25 mm. A superfície posterior deverá ser preparada com tinta preta fosca. A superfície que ira receber a mensagem deverá ser preparado com primer à base de epóxi.

- As películas refletivas devem ser no grau técnico alta-intensidade, permitir corte em ploter e apresentar a mesma visibilidade tanto diurna quanto noturna dos faróis dos veículos à noite.

- A película deverá possuir característica destrutível, não permitindo a sua remoção quando submetida a um tensionamento.

- A película deverá manter-se inalterada mantendo suas características originais quanto à tonalidade, aderência, e retro refletância, por um período mínimo de sete anos em exposição normal, vertical e estacionaria.

- A pintura deverá ser executada por um processo que garanta a durabilidade da placa por um período de no mínimo 05 anos;

- A pintura deverá ser executada após corte, furação e arremates;

- O verso das placas deve receber uma demão de tinta esmalte sintético na cor preto fosco.

- Todos os componentes dos postes de sustentação devem ser galvanizados por imersão à quente para proteção contra corrosão.

- Os materiais devem estar protegidos contra ações externas, galvanizadas por imersão à quente, de acordo com a NBR 6323.

Placas de Sinalização de Regulamentação:

Base de fixação e coluna vertical

- Escavação e preparação da área para execução da base em concreto e recebimento do suporte de sustentação (coluna vertical) das placas.

- O suporte de sustentação deverá ser chumbado simultaneamente à execução da base de fixação em concreto no traço 1: 2: 4 (cimento: areia: brita nº 1).

Suporte de sustentação

Os suportes devem ser dimensionados e fixados de modo a suportar as cargas próprias das placas e os esforços sob a ação do vento, garantindo a correta posição do sinal.

Os suportes devem ser fixados de modo a manter rigidamente as placas em sua posição permanente e apropriada, evitando que sejam giradas ou deslocadas.

Para fixação da placa ao suporte devem ser usados elementos fixadores adequados de forma a impedir a soltura ou deslocamento da mesma.

Os materiais mais utilizados para confecção dos suportes são aço e madeira imunizada.

Outros materiais existentes ou surgidos à partir do desenvolvimento tecnológico podem ser utilizados, desde que possuam propriedades físicas e químicas que garantam, suas características originais, durante toda sua vida útil em quaisquer condições climáticas.

O suporte de sustentação é um tubo de aço galvanizado a fogo (por dentro e por fora) com comprimento mínimo de 3,60 m e diâmetro de 2”, onde na sua parte inferior são soldadas aletas, com o intuito de evitar o giro do mesmo junto a base.

Nas zonas urbanas será sempre utilizado suporte com tubo de aço galvanizado a quente, e deverá ser observada uma altura livre de 2,00 a 2,50 metros.

O suporte de sustentação deverá manter-se rígido e em posição permanente e apropriada evitando que as placas girem.

Posicionamento dos Sinais de Regulamentação

Os sinais de regulamentação têm por objetivo notificar o usuário sobre as restrições, proibições, e obrigações que governam o uso da via e cuja violação constitui infração prevista no Código Brasileiro de Trânsito.

Além da forma normalmente circular, da borda vermelha e do fundo na cor branca, os sinais de regulamentação possuem o símbolo ou legenda na cor preta, e ainda uma tarja diagonal vermelha no caso dos sinais de proibição.

As exceções já citadas são o sinal de Parada Obrigatória que, além da forma octogonal e fundo vermelho, possui legenda na cor branca, e o sinal Dê a Preferência, que se diferencia pela forma triangular (não utilizado neste trecho).

Em vias urbanas a borda inferior da placa ou do conjunto de placas colocada lateralmente à via, deve ficar a uma altura livre entre 2,0 e 2,5 metros em relação ao solo, inclusive para a mensagem complementar, se esta existir.

As placas assim colocadas se beneficiam da iluminação pública e provocam menor impacto na circulação dos pedestres, assim como ficam livres do encobrimento causado pelos veículos.

O afastamento lateral das placas, medido entre a borda lateral da mesma e da pista, deve ser, no mínimo, de 0,30 metros para trechos retos da via, e 0,40 metros nos trechos em curva.

As placas de sinalização devem ser colocadas na posição vertical, no lado direito da via no sentido do fluxo de tráfego, fazendo um ângulo de 93º a 95º em relação ao sentido do fluxo de tráfego, voltadas para o lado externo da via. Esta inclinação tem por objetivos assegurar boa visibilidade e leitura dos sinais, evitando o reflexo especular que pode ocorrer com a incidência de faróis de veículos ou de raios solares sobre a placa.

5.1.1 Placa de Regulamentação R-1 (PARE)

O sinal PARE deve ser posicionado no ponto de parada do veículo, ou o mais próximo possível dele, sendo recomendável a sua suplementação por uma faixa de retenção e pela palavra PARE pintada no pavimento. A distância em relação à via principal varia de um mínimo de 1,80 m para um máximo de 5,0 m.

Nas vias urbanas o lado mínimo desta placa (R-1) é de 0,25 metros, a orla  interna branca mínima de 0,02 metros e a orla externa vermelha mínima de 0,01 metros.

Em vias urbanas a borda inferior da placa ou do conjunto de placas colocada lateralmente à via, deve ficar a uma altura livre entre 2,0 e 2,5 metros em relação ao solo.

Deverão ser instaladas duas placas, no entroncamento da Rua Santo Onofre com as Ruas Santo Antônio e Frederico Bade.

5.1.2 Placa de identificação de ruas

Trata-se de um conjunto formado por um tubo para suporte e 2(duas)  placas.

Material: tubo em aço galvanizado parede grossa e placas em chapa de aço galvanizada nº 20, impressa frente e verso com pintura epóxi base em galvite e adesivo impresso eletronicamente. Impressa dos dois lados.

Dimensões: tubo com diâmetro de 02 polegadas e 3,60 metros de altura, duas placas medindo 50 x 30 cm .

Características Adicionais: o conjunto deverá ser entregue INSTALADO, bem como deverá ter o acabamento das partes e acessórios metálicos em pintura eletrostática em epóxi e base em galvite, após tratamento antiferruginoso.

Os postes deverão ser implantados a uma distância de 0,40 m do meio-fio, posicionados de forma centralizada em relação à curvatura do mesmo.

As placas dos postes deverão ser afixadas nas hastes a uma altura de 2,00 a 2,50 m do solo, considerada a partir da face inferior da placa.

Deverão ser instaladas duas placas, no entroncamento da Rua Santo Onofre com as Ruas Santo Antônio e Frederico Bade.

5.1.3) Placa de velocidade máxima admissível (R-19)

Esta placa é um sinal de regulamentação e deve ser posicionada conforme descrito:

- Ao longo da via, de forma a manter o condutor permanentemente informado;

- Junto aos principais acessos, para assinalar a velocidade máxima permitida no trecho aos usuários que ingressam na pista.

- à direita da via/pista, perpendicular ao sentido de tráfego, exceto em vias cujas características físicas inviabilizem esta utilização.

A velocidade máxima admissível indicada na placa deverá ser de 40 quilômetros por hora.

Nas vias urbanas (transito lento) o diâmetro mínimo desta placa é de 0,40 metros a orla externa vermelha de 0,040 metros.

Em vias urbanas a borda inferior da placa ou do conjunto de placas colocada lateralmente à via, deve ficar a uma altura livre entre 2,0 e 2,5 metros em relação ao solo.

Deverão ser instaladas duas placas uma em cada lado da Rua Santo Onofre conforme o projeto.

5.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

5.2.1) Piso tátil e de alerta

Não aplicado.

6. REGULARIZAÇÃO DOS PASSEIOS

6.1) Regularização do passeio

Não aplicado.

6.2) Fornecimento de argila

Não aplicado.

6.3) Enrocamento

Não aplicado.

6.4) Lastro de brita

Não aplicado.

6.5) Concreto simples

Não aplicado.

7. SERVIÇOS FINAIS E EVENTUAIS

7.1) Compactação mecânica

Após a execução do rejunte da pavimentação com pó de brita, será executada a compactação com rolo compressor liso. A rolagem será feita no sentido longitudinal, progredindo dos bordos para o eixo. O número de passadas deverá ser de no mínimo (03) vezes até dar um perfeito acabamento.

Na ocorrência individualizada de pedras soltas, essas deverão ser substituídas por pedras maiores, cravadas com auxílio de soquete manual.

7.2) Limpeza e varredura das vias

O local da obra deverá estar limpo isento de sobras de pedras e demais entulhos. O pó de pedra para o rejunte deverá ser espalhado com o auxilio de rodos ou vassouras e o resto removido.

Os serviços somente serão aceitos pela fiscalização se os mesmos estiverem em acordo com este memorial. Qualquer duvida deverá ser comunicada ao fiscal da prefeitura municipal.

Entre-Ijuís,  16 de Março de 2020.

__________________________

LUIS CARLOS FRANTZ

Eng. Civil CREA RS 117.772

MEMORIAL DESCRITIVO

Obra:		Pavimentação com pedra irregular

Proprietário:	Prefeitura Municipal de Entre-Ijuís

Local:		Rua Antônio – TRECHO 03

Entre-Ijuís - RS

Data:		Março/2020

Disposições gerais

O projeto contempla a execução de 490,70 m2 de calçamento com pedras de basalto, o assentamento de 262,00 meios-fios. A DMT (Distância Média de Transporte considerada foi de 2,0 km para as áreas de remoção e de 30 km para os demais materiais).

Execução

1. INSTALAÇÕES

  - Locação da via

Será feita com o auxilio de trena e linha de pedreiro para um perfeito alinhamento. A conformação do subleito será executada mediante cortes e aterros até que se obtenha o nível definido no projeto.

1.2 Placa de Obra

Não aplicado.

2. MOVIMENTO DE TERRA

2.1 Regularização do Subleito

Após a conclusão dos serviços de locação das vias com nivelamento, será colocada uma camada de solo com espessura de 15 cm cuja finalidade de assentar sobre esta o basalto irregular (os poliedros).  O solo homogêneo, isento de pedras, tocos de madeiras e outros materiais deverá ser espalhado manualmente até atingir a espessura desejada com a finalidade de corrigir pequenos defeitos do sub-leito.

2.2 Fornecimento de argila

Consiste no fornecimento e no transporte da argila para a regularização do subleito para a pavimentação da referida rua.

3. PAVIMENTAÇÃO

3.1   Pavimentação  pedra irregular

Consiste no fornecimento e no assentamento das pedras de basalto (poliedros) sobre o colchão de argila após o piqueteamento dos panos, com espaçamento de 1 metro no sentido longitudinal e de 5 metros no sentido transversal.

O assentamento deverá progredir dos bordos para o centro, e as fiadas deverão ser retilíneas e normais ao eixo da pista, formando um ângulo de 90º.  Na referida pavimentação é vedada a ocorrência de pedras soltas, devendo para tal cada uma terem pelo menos um ponto de contato direto com a pedra vizinha.

A declividade transversal do pavimento deverá ser de no mínimo 2% do eixo para as sarjetas, conforme ilustrado no perfil transversal.

As dimensões das pedras irregulares devem estar preferencialmente, compreendidas dentro dos seguintes limites:

- Comprimento – 18 a 23 cm

- Largura – 11 a 14 cm

- Altura – 11 a 14 cm

O serviço somente deverá será aceito pela fiscalização se as dimensões das pedras forem obedecidas alem das mesmas estiverem devidamente travadas.

3.2  Pó de brita

O pó de brita deverá ser espalhado numa camada de aproximadamente 2.0 cm após a conclusão dos serviços de assentamento dos poliedros. O espalhamento deverá ser feito de forma manual sobre a superfície do calçamento, e a seguir com o com o auxílio de rodos ou vassouras, este deverá ser movimentado de forma a facilitar sua penetração nos vazios, removendo-se os excessos.

3.3 Meios-fios ou cordões de concreto

Concluída a regularização do subleito, a empresa contratada promoverá o assentamento dos cordões laterais. Para o assentamento, serão abertas manualmente valas longitudinais, localizadas na borda da plataforma, com profundidade compatível com as dimensões das peças. O material resultante da escavação deverá ser depositado na lateral, fora da plataforma.

Os cordões laterais serão assentados no fundo das valas devidamente regularizados e apiloadas, e suas arestas superiores alinhadas. O topo dos cordões deverá ficar 15 cm acima do calçamento pronto. O enchimento lateral das valas, para firmar as peças, será feito com o mesmo material da escavação, fortemente apiloadas.

Os cordões serão em concreto simples, nas dimensões 100x15x13x30 cm. As medidas de 0,13 e 0,15 m indicam, respectivamente, a espessura do topo e da base do meio-fio.

Depois de concluídos os serviços de assentamento dos meios-fios, estes deverão ser rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:4, inclusive para corrigir possíveis defeitos ou quebras.

4. MICRODRENAGEM

4.1 Locação topográfica da rede pluvial

Não aplicado.

4.2 Tubo de concreto simples DN 40 mm

Não aplicado.

4.3 Tubo de concreto armado DN 60 mm

Não aplicado.

4.4 Tubo de concreto armado DN 80 mm

Não aplicado.

4.5 Lastro de Brita nº01

Não aplicado.

4.6 Berço de concreto

Não aplicado.

4.7 Caixa coletora com tampa de concreto e grade

Não aplicado.

5. SINALIZAÇÃO

5.1 SINALIZAÇÃO VERTICAL

A sinalização vertical será efetivada através da disposição de placas verticais, com posicionamento e dimensões definidas, transmitindo mensagens símbolos e/ou legendas normalizadas. Seu objetivo é a regulamentação das limitações, proibições e restrições que governam o uso da rodovia urbana.

As placas serão projetadas e posicionadas em locais tais que permitam sua imediata visualização e compreensão, observando-se cuidadosamente os requisitos de cores, dimensões e posição (Manual de Sinalização Rodoviária DNER/1999).

Os materiais utilizados nas execuções dos serviços de Sinalização Vertical devem atender as descrições deste memorial, assim como a execução dos serviços e qualquer mudança deverá ser comunicado pelo Engenheiro responsável pela execução a fiscalização municipal no Setor de Engenharia.

Quanto ao tipo de placas a serem utilizadas neste trecho da rua temos as placas de regulamentação e de identificação da rua.

Segundo o manual do DAER/2006:

- As placas (totalmente refletivas) serão fixadas ao suporte de sustentação com parafusos 5/16” galvanizados, tipo francês, com porcas e arruelas.

- As chapas utilizadas para confecção das placas devem ser em aço galvanizado na espessura mínima de 1,25 mm. A superfície posterior deverá ser preparada com tinta preta fosca. A superfície que ira receber a mensagem deverá ser preparado com primer à base de epóxi.

- As películas refletivas devem ser no grau técnico alta-intensidade, permitir corte em ploter e apresentar a mesma visibilidade tanto diurna quanto noturna dos faróis dos veículos à noite.

- A película deverá possuir característica destrutível, não permitindo a sua remoção quando submetida a um tensionamento.

- A película deverá manter-se inalterada mantendo suas características originais quanto à tonalidade, aderência, e retro refletância, por um período mínimo de sete anos em exposição normal, vertical e estacionaria.

- A pintura deverá ser executada por um processo que garanta a durabilidade da placa por um período de no mínimo 05 anos;

- A pintura deverá ser executada após corte, furação e arremates;

- O verso das placas deve receber uma demão de tinta esmalte sintético na cor preto fosco.

- Todos os componentes dos postes de sustentação devem ser galvanizados por imersão à quente para proteção contra corrosão.

- Os materiais devem estar protegidos contra ações externas, galvanizadas por imersão à quente, de acordo com a NBR 6323.

Placas de Sinalização de Regulamentação:

Base de fixação e coluna vertical

- Escavação e preparação da área para execução da base em concreto e recebimento do suporte de sustentação (coluna vertical) das placas.

- O suporte de sustentação deverá ser chumbado simultaneamente à execução da base de fixação em concreto no traço 1: 2: 4 (cimento: areia: brita nº 1).

Suporte de sustentação

Os suportes devem ser dimensionados e fixados de modo a suportar as cargas próprias das placas e os esforços sob a ação do vento, garantindo a correta posição do sinal.

Os suportes devem ser fixados de modo a manter rigidamente as placas em sua posição permanente e apropriada, evitando que sejam giradas ou deslocadas.

Para fixação da placa ao suporte devem ser usados elementos fixadores adequados de forma a impedir a soltura ou deslocamento da mesma.

Os materiais mais utilizados para confecção dos suportes são aço e madeira imunizada.

Outros materiais existentes ou surgidos à partir do desenvolvimento tecnológico podem ser utilizados, desde que possuam propriedades físicas e químicas que garantam, suas características originais, durante toda sua vida útil em quaisquer condições climáticas.

O suporte de sustentação é um tubo de aço galvanizado a fogo (por dentro e por fora) com comprimento mínimo de 3,60 m e diâmetro de 2”, onde na sua parte inferior são soldadas aletas, com o intuito de evitar o giro do mesmo junto a base.

Nas zonas urbanas será sempre utilizado suporte com tubo de aço galvanizado a quente, e deverá ser observada uma altura livre de 2,00 a 2,50 metros.

O suporte de sustentação deverá manter-se rígido e em posição permanente e apropriada evitando que as placas girem.

Posicionamento dos Sinais de Regulamentação

Os sinais de regulamentação têm por objetivo notificar o usuário sobre as restrições, proibições, e obrigações que governam o uso da via e cuja violação constitui infração prevista no Código Brasileiro de Trânsito.

Além da forma normalmente circular, da borda vermelha e do fundo na cor branca, os sinais de regulamentação possuem o símbolo ou legenda na cor preta, e ainda uma tarja diagonal vermelha no caso dos sinais de proibição.

As exceções já citadas são o sinal de Parada Obrigatória que, além da forma octogonal e fundo vermelho, possui legenda na cor branca, e o sinal Dê a Preferência, que se diferencia pela forma triangular (não utilizado neste trecho).

Em vias urbanas a borda inferior da placa ou do conjunto de placas colocada lateralmente à via, deve ficar a uma altura livre entre 2,0 e 2,5 metros em relação ao solo, inclusive para a mensagem complementar, se esta existir.

As placas assim colocadas se beneficiam da iluminação pública e provocam menor impacto na circulação dos pedestres, assim como ficam livres do encobrimento causado pelos veículos.

O afastamento lateral das placas, medido entre a borda lateral da mesma e da pista, deve ser, no mínimo, de 0,30 metros para trechos retos da via, e 0,40 metros nos trechos em curva.

As placas de sinalização devem ser colocadas na posição vertical, no lado direito da via no sentido do fluxo de tráfego, fazendo um ângulo de 93º a 95º em relação ao sentido do fluxo de tráfego, voltadas para o lado externo da via. Esta inclinação tem por objetivos assegurar boa visibilidade e leitura dos sinais, evitando o reflexo especular que pode ocorrer com a incidência de faróis de veículos ou de raios solares sobre a placa.

5.1.1 Placa de Regulamentação R-1 (PARE)

O sinal PARE deve ser posicionado no ponto de parada do veículo, ou o mais próximo possível dele, sendo recomendável a sua suplementação por uma faixa de retenção e pela palavra PARE pintada no pavimento. A distância em relação à via principal varia de um mínimo de 1,80 m para um máximo de 5,0 m.

Nas vias urbanas o lado mínimo desta placa (R-1) é de 0,25 metros, a orla  interna branca mínima de 0,02 metros e a orla externa vermelha mínima de 0,01 metros.

Em vias urbanas a borda inferior da placa ou do conjunto de placas colocada lateralmente à via, deve ficar a uma altura livre entre 2,0 e 2,5 metros em relação ao solo.

Deverá ser instalada apenas uma placa, no entroncamento desta rua com a Avenida do Trabalhador.

5.1.2 Placa de identificação de ruas

Trata-se de um conjunto formado por um tubo para suporte e 2(duas)  placas.

Material: tubo em aço galvanizado parede grossa e placas em chapa de aço galvanizada nº 20, impressa frente e verso com pintura epóxi base em galvite e adesivo impresso eletronicamente. Impressa dos dois lados.

Dimensões: tubo com diâmetro de 02 polegadas e 3,60 metros de altura, duas placas medindo 50 x 30 cm .

Características Adicionais: o conjunto deverá ser entregue INSTALADO, bem como deverá ter o acabamento das partes e acessórios metálicos em pintura eletrostática em epóxi e base em galvite, após tratamento antiferruginoso.

Os postes deverão ser implantados a uma distância de 0,40 m do meio-fio, posicionados de forma centralizada em relação à curvatura do mesmo.

As placas dos postes deverão ser afixadas nas hastes a uma altura de 2,00 a 2,50 m do solo, considerada a partir da face inferior da placa.

Deverá ser instalada apenas uma placa, no entroncamento desta rua com a Avenida do Trabalhador.

5.1.3) Placa de velocidade máxima admissível (R-19)

Esta placa é um sinal de regulamentação e deve ser posicionada conforme descrito:

- Ao longo da via, de forma a manter o condutor permanentemente informado;

- Junto aos principais acessos, para assinalar a velocidade máxima permitida no trecho aos usuários que ingressam na pista.

- à direita da via/pista, perpendicular ao sentido de tráfego, exceto em vias cujas características físicas inviabilizem esta utilização.

A velocidade máxima admissível indicada na placa deverá ser de 40 quilômetros por hora.

Nas vias urbanas (transito lento) o diâmetro mínimo desta placa é de 0,40 metros a orla externa vermelha de 0,040 metros.

Em vias urbanas a borda inferior da placa ou do conjunto de placas colocada lateralmente à via, deve ficar a uma altura livre entre 2,0 e 2,5 metros em relação ao solo.

Deverá ser instalada apenas uma placa, no longo do trecho da referida rua no lado direito, conforme ilustrado em planta.

5.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

5.2.1) Piso tátil e de alerta

Não aplicado.

6. REGULARIZAÇÃO DOS PASSEIOS

6.1) Regularização do passeio

Não aplicado.

6.2) Fornecimento de argila

Não aplicado.

6.3) Enrocamento

Não aplicado.

6.4) Lastro de brita

Não aplicado.

6.5) Concreto simples

Não aplicado.

7. SERVIÇOS FINAIS E EVENTUAIS

7.1) Compactação mecânica

Após a execução do rejunte da pavimentação com pó de brita, será executada a compactação com rolo compressor liso. A rolagem será feita no sentido longitudinal, progredindo dos bordos para o eixo. O número de passadas deverá ser de no mínimo (03) vezes até dar um perfeito acabamento.

Na ocorrência individualizada de pedras soltas, essas deverão ser substituídas por pedras maiores, cravadas com auxílio de soquete manual.

7.2) Limpeza e varredura das vias

O local da obra deverá estar limpo isento de sobras de pedras e demais entulhos. O pó de pedra para o rejunte deverá ser espalhado com o auxilio de rodos ou vassouras e o resto removido.

Os serviços somente serão aceitos pela fiscalização se os mesmos estiverem em acordo com este memorial. Qualquer duvida deverá ser comunicada ao fiscal da prefeitura municipal.

Entre-Ijuís,  16 de Março de 2020.

__________________________

LUIS CARLOS FRANTZ

Eng. Civil CREA RS 117.772

MEMORIAL DESCRITIVO

Obra:		Pavimentação com pedra irregular

Proprietário:	Prefeitura Municipal de Entre-Ijuís

Local:		Rua Antônio – TRECHO 04

Entre-Ijuís - RS

Data:		Março/2020

Disposições gerais

O projeto contempla a execução de 331,60 m2 de calçamento com pedras de basalto, o assentamento de 186,00 meios-fios. A DMT (Distância Média de Transporte considerada foi de 2,0 km para as áreas de remoção e de 30 km para os demais materiais).

Execução

1. INSTALAÇÕES

  - Locação da via

Será feita com o auxilio de trena e linha de pedreiro para um perfeito alinhamento. A conformação do subleito será executada mediante cortes e aterros até que se obtenha o nível definido no projeto.

1.2 Placa de Obra

Não aplicado.

2. MOVIMENTO DE TERRA

2.1 Regularização do Subleito

Após a conclusão dos serviços de locação das vias com nivelamento, será colocada uma camada de solo com espessura de 15 cm cuja finalidade de assentar sobre esta o basalto irregular (os poliedros).  O solo homogêneo, isento de pedras, tocos de madeiras e outros materiais deverá ser espalhado manualmente até atingir a espessura desejada com a finalidade de corrigir pequenos defeitos do sub-leito.

2.2 Fornecimento de argila

Consiste no fornecimento e no transporte da argila para a regularização do subleito para a pavimentação da referida rua.

3. PAVIMENTAÇÃO

3.1   Pavimentação  pedra irregular

Consiste no fornecimento e no assentamento das pedras de basalto (poliedros) sobre o colchão de argila após o piqueteamento dos panos, com espaçamento de 1 metro no sentido longitudinal e de 5 metros no sentido transversal.

O assentamento deverá progredir dos bordos para o centro, e as fiadas deverão ser retilíneas e normais ao eixo da pista, formando um ângulo de 90º.  Na referida pavimentação é vedada a ocorrência de pedras soltas, devendo para tal cada uma terem pelo menos um ponto de contato direto com a pedra vizinha.

A declividade transversal do pavimento deverá ser de no mínimo 2% do eixo para as sarjetas, conforme ilustrado no perfil transversal.

As dimensões das pedras irregulares devem estar preferencialmente, compreendidas dentro dos seguintes limites:

- Comprimento – 18 a 23 cm

- Largura – 11 a 14 cm

- Altura – 11 a 14 cm

O serviço somente deverá será aceito pela fiscalização se as dimensões das pedras forem obedecidas alem das mesmas estiverem devidamente travadas.

3.2  Pó de brita

O pó de brita deverá ser espalhado numa camada de aproximadamente 2.0 cm após a conclusão dos serviços de assentamento dos poliedros. O espalhamento deverá ser feito de forma manual sobre a superfície do calçamento, e a seguir com o com o auxílio de rodos ou vassouras, este deverá ser movimentado de forma a facilitar sua penetração nos vazios, removendo-se os excessos.

3.3 Meios-fios ou cordões de concreto

Concluída a regularização do subleito, a empresa contratada promoverá o assentamento dos cordões laterais. Para o assentamento, serão abertas manualmente valas longitudinais, localizadas na borda da plataforma, com profundidade compatível com as dimensões das peças. O material resultante da escavação deverá ser depositado na lateral, fora da plataforma.

Os cordões laterais serão assentados no fundo das valas devidamente regularizados e apiloadas, e suas arestas superiores alinhadas. O topo dos cordões deverá ficar 15 cm acima do calçamento pronto. O enchimento lateral das valas, para firmar as peças, será feito com o mesmo material da escavação, fortemente apiloadas.

Os cordões serão em concreto simples, nas dimensões 100x15x13x30 cm. As medidas de 0,13 e 0,15 m indicam, respectivamente, a espessura do topo e da base do meio-fio.

Depois de concluídos os serviços de assentamento dos meios-fios, estes deverão ser rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:4, inclusive para corrigir possíveis defeitos ou quebras.

4. MICRODRENAGEM

4.1 Locação topográfica da rede pluvial

Não aplicado.

4.2 Tubo de concreto simples DN 40 mm

Não aplicado.

4.3 Tubo de concreto armado DN 60 mm

Não aplicado.

4.4 Tubo de concreto armado DN 80 mm

Não aplicado.

4.5 Lastro de Brita nº01

Não aplicado.

4.6 Berço de concreto

Não aplicado.

4.7 Caixa coletora com tampa de concreto e grade

Não aplicado.

5. SINALIZAÇÃO

5.1 SINALIZAÇÃO VERTICAL

A sinalização vertical será efetivada através da disposição de placas verticais, com posicionamento e dimensões definidas, transmitindo mensagens símbolos e/ou legendas normalizadas. Seu objetivo é a regulamentação das limitações, proibições e restrições que governam o uso da rodovia urbana.

As placas serão projetadas e posicionadas em locais tais que permitam sua imediata visualização e compreensão, observando-se cuidadosamente os requisitos de cores, dimensões e posição (Manual de Sinalização Rodoviária DNER/1999).

Os materiais utilizados nas execuções dos serviços de Sinalização Vertical devem atender as descrições deste memorial, assim como a execução dos serviços e qualquer mudança deverá ser comunicado pelo Engenheiro responsável pela execução a fiscalização municipal no Setor de Engenharia.

Quanto ao tipo de placas a serem utilizadas neste trecho da rua temos as placas de regulamentação e de identificação da rua.

Segundo o manual do DAER/2006:

- As placas (totalmente refletivas) serão fixadas ao suporte de sustentação com parafusos 5/16” galvanizados, tipo francês, com porcas e arruelas.

- As chapas utilizadas para confecção das placas devem ser em aço galvanizado na espessura mínima de 1,25 mm. A superfície posterior deverá ser preparada com tinta preta fosca. A superfície que ira receber a mensagem deverá ser preparado com primer à base de epóxi.

- As películas refletivas devem ser no grau técnico alta-intensidade, permitir corte em ploter e apresentar a mesma visibilidade tanto diurna quanto noturna dos faróis dos veículos à noite.

- A película deverá possuir característica destrutível, não permitindo a sua remoção quando submetida a um tensionamento.

- A película deverá manter-se inalterada mantendo suas características originais quanto à tonalidade, aderência, e retro refletância, por um período mínimo de sete anos em exposição normal, vertical e estacionaria.

- A pintura deverá ser executada por um processo que garanta a durabilidade da placa por um período de no mínimo 05 anos;

- A pintura deverá ser executada após corte, furação e arremates;

- O verso das placas deve receber uma demão de tinta esmalte sintético na cor preto fosco.

- Todos os componentes dos postes de sustentação devem ser galvanizados por imersão à quente para proteção contra corrosão.

- Os materiais devem estar protegidos contra ações externas, galvanizadas por imersão à quente, de acordo com a NBR 6323.

Placas de Sinalização de Regulamentação:

Base de fixação e coluna vertical

- Escavação e preparação da área para execução da base em concreto e recebimento do suporte de sustentação (coluna vertical) das placas.

- O suporte de sustentação deverá ser chumbado simultaneamente à execução da base de fixação em concreto no traço 1: 2: 4 (cimento: areia: brita nº 1).

Suporte de sustentação

Os suportes devem ser dimensionados e fixados de modo a suportar as cargas próprias das placas e os esforços sob a ação do vento, garantindo a correta posição do sinal.

Os suportes devem ser fixados de modo a manter rigidamente as placas em sua posição permanente e apropriada, evitando que sejam giradas ou deslocadas.

Para fixação da placa ao suporte devem ser usados elementos fixadores adequados de forma a impedir a soltura ou deslocamento da mesma.

Os materiais mais utilizados para confecção dos suportes são aço e madeira imunizada.

Outros materiais existentes ou surgidos à partir do desenvolvimento tecnológico podem ser utilizados, desde que possuam propriedades físicas e químicas que garantam, suas características originais, durante toda sua vida útil em quaisquer condições climáticas.

O suporte de sustentação é um tubo de aço galvanizado a fogo (por dentro e por fora) com comprimento mínimo de 3,60 m e diâmetro de 2”, onde na sua parte inferior são soldadas aletas, com o intuito de evitar o giro do mesmo junto a base.

Nas zonas urbanas será sempre utilizado suporte com tubo de aço galvanizado a quente, e deverá ser observada uma altura livre de 2,00 a 2,50 metros.

O suporte de sustentação deverá manter-se rígido e em posição permanente e apropriada evitando que as placas girem.

Posicionamento dos Sinais de Regulamentação

Os sinais de regulamentação têm por objetivo notificar o usuário sobre as restrições, proibições, e obrigações que governam o uso da via e cuja violação constitui infração prevista no Código Brasileiro de Trânsito.

Além da forma normalmente circular, da borda vermelha e do fundo na cor branca, os sinais de regulamentação possuem o símbolo ou legenda na cor preta, e ainda uma tarja diagonal vermelha no caso dos sinais de proibição.

As exceções já citadas são o sinal de Parada Obrigatória que, além da forma octogonal e fundo vermelho, possui legenda na cor branca, e o sinal Dê a Preferência, que se diferencia pela forma triangular (não utilizado neste trecho).

Em vias urbanas a borda inferior da placa ou do conjunto de placas colocada lateralmente à via, deve ficar a uma altura livre entre 2,0 e 2,5 metros em relação ao solo, inclusive para a mensagem complementar, se esta existir.

As placas assim colocadas se beneficiam da iluminação pública e provocam menor impacto na circulação dos pedestres, assim como ficam livres do encobrimento causado pelos veículos.

O afastamento lateral das placas, medido entre a borda lateral da mesma e da pista, deve ser, no mínimo, de 0,30 metros para trechos retos da via, e 0,40 metros nos trechos em curva.

As placas de sinalização devem ser colocadas na posição vertical, no lado direito da via no sentido do fluxo de tráfego, fazendo um ângulo de 93º a 95º em relação ao sentido do fluxo de tráfego, voltadas para o lado externo da via. Esta inclinação tem por objetivos assegurar boa visibilidade e leitura dos sinais, evitando o reflexo especular que pode ocorrer com a incidência de faróis de veículos ou de raios solares sobre a placa.

5.1.1 Placa de Regulamentação R-1 (PARE)

O sinal PARE deve ser posicionado no ponto de parada do veículo, ou o mais próximo possível dele, sendo recomendável a sua suplementação por uma faixa de retenção e pela palavra PARE pintada no pavimento. A distância em relação à via principal varia de um mínimo de 1,80 m para um máximo de 5,0 m.

Nas vias urbanas o lado mínimo desta placa (R-1) é de 0,25 metros, a orla  interna branca mínima de 0,02 metros e a orla externa vermelha mínima de 0,01 metros.

Em vias urbanas a borda inferior da placa ou do conjunto de placas colocada lateralmente à via, deve ficar a uma altura livre entre 2,0 e 2,5 metros em relação ao solo.

Não aplicado.

5.1.2 Placa de identificação de ruas

Trata-se de um conjunto formado por um tubo para suporte e 2(duas)  placas.

Material: tubo em aço galvanizado parede grossa e placas em chapa de aço galvanizada nº 20, impressa frente e verso com pintura epóxi base em galvite e adesivo impresso eletronicamente. Impressa dos dois lados.

Dimensões: tubo com diâmetro de 02 polegadas e 3,60 metros de altura, duas placas medindo 50 x 30 cm .

Características Adicionais: o conjunto deverá ser entregue INSTALADO, bem como deverá ter o acabamento das partes e acessórios metálicos em pintura eletrostática em epóxi e base em galvite, após tratamento antiferruginoso.

Os postes deverão ser implantados a uma distância de 0,40 m do meio-fio, posicionados de forma centralizada em relação à curvatura do mesmo.

As placas dos postes deverão ser afixadas nas hastes a uma altura de 2,00 a 2,50 m do solo, considerada a partir da face inferior da placa.

Não aplicado.

5.1.3) Placa de velocidade máxima admissível (R-19)

Esta placa é um sinal de regulamentação e deve ser posicionada conforme descrito:

- Ao longo da via, de forma a manter o condutor permanentemente informado;

- Junto aos principais acessos, para assinalar a velocidade máxima permitida no trecho aos usuários que ingressam na pista.

- à direita da via/pista, perpendicular ao sentido de tráfego, exceto em vias cujas características físicas inviabilizem esta utilização.

A velocidade máxima admissível indicada na placa deverá ser de 40 quilômetros por hora.

Nas vias urbanas (transito lento) o diâmetro mínimo desta placa é de 0,40 metros a orla externa vermelha de 0,040 metros.

Em vias urbanas a borda inferior da placa ou do conjunto de placas colocada lateralmente à via, deve ficar a uma altura livre entre 2,0 e 2,5 metros em relação ao solo.

Deverá ser instalada apenas uma placa, no longo do trecho da referida rua no lado direito, conforme ilustrado em planta.

5.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

5.2.1) Piso tátil e de alerta

Não aplicado.

6. REGULARIZAÇÃO DOS PASSEIOS

6.1) Regularização do passeio

Não aplicado.

6.2) Fornecimento de argila

Não aplicado.

6.3) Enrocamento

Não aplicado.

6.4) Lastro de brita

Não aplicado.

6.5) Concreto simples

Não aplicado.

7. SERVIÇOS FINAIS E EVENTUAIS

7.1) Compactação mecânica

Após a execução do rejunte da pavimentação com pó de brita, será executada a compactação com rolo compressor liso. A rolagem será feita no sentido longitudinal, progredindo dos bordos para o eixo. O número de passadas deverá ser de no mínimo (03) vezes até dar um perfeito acabamento.

Na ocorrência individualizada de pedras soltas, essas deverão ser substituídas por pedras maiores, cravadas com auxílio de soquete manual.

7.2) Limpeza e varredura das vias

O local da obra deverá estar limpo isento de sobras de pedras e demais entulhos. O pó de pedra para o rejunte deverá ser espalhado com o auxilio de rodos ou vassouras e o resto removido.

Os serviços somente serão aceitos pela fiscalização se os mesmos estiverem em acordo com este memorial. Qualquer duvida deverá ser comunicada ao fiscal da prefeitura municipal.

Entre-Ijuís,  16 de Março de 2020.

__________________________

LUIS CARLOS FRANTZ

Eng. Civil CREA RS 117.772

MEMORIAL DESCRITIVO

Obra:		Pavimentação com pedra irregular

Proprietário:	Prefeitura Municipal de Entre-Ijuís

Local:		Ruas Frederico Bade e Gustavo Radons Filho – TRECHO 05

Entre-Ijuís - RS

Data:		Março/2020

Disposições gerais

O projeto contempla a execução de 331,60 m2 de calçamento com pedras de basalto, o assentamento de 186,00 meios-fios alem da execução de 151,0 m de drenagem incluindo 07 bocas de lobo. A DMT (Distância Média de Transporte considerada foi de 2,0 km para as áreas de remoção e de 30 km para os demais materiais).

Execução

1. INSTALAÇÕES

  - Locação da via

Será feita com o auxilio de trena e linha de pedreiro para um perfeito alinhamento. A conformação do subleito será executada mediante cortes e aterros até que se obtenha o nível definido no projeto.

1.2 Placa de Obra

Não aplicado.

2. MOVIMENTO DE TERRA

2.1 Regularização do Subleito

Após a conclusão dos serviços de locação das vias com nivelamento, será colocada uma camada de solo com espessura de 15 cm cuja finalidade de assentar sobre esta o basalto irregular (os poliedros).  O solo homogêneo, isento de pedras, tocos de madeiras e outros materiais deverá ser espalhado manualmente até atingir a espessura desejada com a finalidade de corrigir pequenos defeitos do sub-leito.

2.2 Fornecimento de argila

Consiste no fornecimento e no transporte da argila para a regularização do subleito para a pavimentação da referida rua.

3. PAVIMENTAÇÃO

3.1   Pavimentação  pedra irregular

Consiste no fornecimento e no assentamento das pedras de basalto (poliedros) sobre o colchão de argila após o piqueteamento dos panos, com espaçamento de 1 metro no sentido longitudinal e de 5 metros no sentido transversal.

O assentamento deverá progredir dos bordos para o centro, e as fiadas deverão ser retilíneas e normais ao eixo da pista, formando um ângulo de 90º.  Na referida pavimentação é vedada a ocorrência de pedras soltas, devendo para tal cada uma terem pelo menos um ponto de contato direto com a pedra vizinha.

A declividade transversal do pavimento deverá ser de no mínimo 2% do eixo para as sarjetas, conforme ilustrado no perfil transversal.

As dimensões das pedras irregulares devem estar preferencialmente, compreendidas dentro dos seguintes limites:

- Comprimento – 18 a 23 cm

- Largura – 11 a 14 cm

- Altura – 11 a 14 cm

O serviço somente deverá será aceito pela fiscalização se as dimensões das pedras forem obedecidas alem das mesmas estiverem devidamente travadas.

3.2  Pó de brita

O pó de brita deverá ser espalhado numa camada de aproximadamente 2.0 cm após a conclusão dos serviços de assentamento dos poliedros. O espalhamento deverá ser feito de forma manual sobre a superfície do calçamento, e a seguir com o com o auxílio de rodos ou vassouras, este deverá ser movimentado de forma a facilitar sua penetração nos vazios, removendo-se os excessos.

3.3 Meios-fios ou cordões de concreto

Concluída a regularização do subleito, a empresa contratada promoverá o assentamento dos cordões laterais. Para o assentamento, serão abertas manualmente valas longitudinais, localizadas na borda da plataforma, com profundidade compatível com as dimensões das peças. O material resultante da escavação deverá ser depositado na lateral, fora da plataforma.

Os cordões laterais serão assentados no fundo das valas devidamente regularizados e apiloadas, e suas arestas superiores alinhadas. O topo dos cordões deverá ficar 15 cm acima do calçamento pronto. O enchimento lateral das valas, para firmar as peças, será feito com o mesmo material da escavação, fortemente apiloadas.

Os cordões serão em concreto simples, nas dimensões 100x15x13x30 cm. As medidas de 0,13 e 0,15 m indicam, respectivamente, a espessura do topo e da base do meio-fio.

Depois de concluídos os serviços de assentamento dos meios-fios, estes deverão ser rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:4, inclusive para corrigir possíveis defeitos ou quebras.

4. MICRODRENAGEM

4.1 Locação topográfica da rede pluvial

Compreende a demarcação do terreno com uma linha de pedreiro, respeitando a declividade do terreno descrita em projeto.

4.2 Tubo de concreto simples DN 40 mm

Compreende a escavação, o assentamento e o reaterro dos tubos. A fiscalização aceitará que o encaixe de cada tubo seja rejuntado com argamassa de cimento e areia média no traço 1:3.

4.3 Tubo de concreto armado DN 60 mm

Compreende a escavação, o assentamento e o reaterro dos tubos. A fiscalização aceitará que o encaixe de cada tubo seja rejuntado com argamassa de cimento e areia média no traço 1:3.

4.4 Tubo de concreto armado DN 80 mm

Não aplicado.

4.5 Lastro de Brita nº01

Consistem no fornecimento, transporte, lançamento e compactação de brita nº 01 no fundo da vala dos tubos da travessia da pista (31,00 metros) numa espessura de 5,0 cm.

4.6 Berço de concreto

Consiste na execução de um berço de concreto para tubos de DN 40 cm para as travessia  (31 unidades) nas dimensões de 0,70 m de largura por 0,10 metros de espessura, conforme ilustrado no memorial de calculo dos quantitativos.

4.7 Caixa coletora com tampa de concreto e grade

Trata-se de uma boca coletora de águas pluviais tipo boca de lobo em alvenaria de tijolo maciço 1 vez revestido com argamassa  1:4 cimento:areia, sobre base de concreto simples FCK = 10 Mpa,  incluindo a escavação e reaterro e tampa de concreto e grelha metálica, incluindo a escavação e reaterro.  Verificar detalhes da grelha e da boca de lobo em planta.

5. SINALIZAÇÃO

5.1 SINALIZAÇÃO VERTICAL

A sinalização vertical será efetivada através da disposição de placas verticais, com posicionamento e dimensões definidas, transmitindo mensagens símbolos e/ou legendas normalizadas. Seu objetivo é a regulamentação das limitações, proibições e restrições que governam o uso da rodovia urbana.

As placas serão projetadas e posicionadas em locais tais que permitam sua imediata visualização e compreensão, observando-se cuidadosamente os requisitos de cores, dimensões e posição (Manual de Sinalização Rodoviária DNER/1999).

Os materiais utilizados nas execuções dos serviços de Sinalização Vertical devem atender as descrições deste memorial, assim como a execução dos serviços e qualquer mudança deverá ser comunicado pelo Engenheiro responsável pela execução a fiscalização municipal no Setor de Engenharia.

Quanto ao tipo de placas a serem utilizadas neste trecho da rua temos as placas de regulamentação e de identificação da rua.

Segundo o manual do DAER/2006:

- As placas (totalmente refletivas) serão fixadas ao suporte de sustentação com parafusos 5/16” galvanizados, tipo francês, com porcas e arruelas.

- As chapas utilizadas para confecção das placas devem ser em aço galvanizado na espessura mínima de 1,25 mm. A superfície posterior deverá ser preparada com tinta preta fosca. A superfície que ira receber a mensagem deverá ser preparado com primer à base de epóxi.

- As películas refletivas devem ser no grau técnico alta-intensidade, permitir corte em ploter e apresentar a mesma visibilidade tanto diurna quanto noturna dos faróis dos veículos à noite.

- A película deverá possuir característica destrutível, não permitindo a sua remoção quando submetida a um tensionamento.

- A película deverá manter-se inalterada mantendo suas características originais quanto à tonalidade, aderência, e retro refletância, por um período mínimo de sete anos em exposição normal, vertical e estacionaria.

- A pintura deverá ser executada por um processo que garanta a durabilidade da placa por um período de no mínimo 05 anos;

- A pintura deverá ser executada após corte, furação e arremates;

- O verso das placas deve receber uma demão de tinta esmalte sintético na cor preto fosco.

- Todos os componentes dos postes de sustentação devem ser galvanizados por imersão à quente para proteção contra corrosão.

- Os materiais devem estar protegidos contra ações externas, galvanizadas por imersão à quente, de acordo com a NBR 6323.

Placas de Sinalização de Regulamentação:

Base de fixação e coluna vertical

- Escavação e preparação da área para execução da base em concreto e recebimento do suporte de sustentação (coluna vertical) das placas.

- O suporte de sustentação deverá ser chumbado simultaneamente à execução da base de fixação em concreto no traço 1: 2: 4 (cimento: areia: brita nº 1).

Suporte de sustentação

Os suportes devem ser dimensionados e fixados de modo a suportar as cargas próprias das placas e os esforços sob a ação do vento, garantindo a correta posição do sinal.

Os suportes devem ser fixados de modo a manter rigidamente as placas em sua posição permanente e apropriada, evitando que sejam giradas ou deslocadas.

Para fixação da placa ao suporte devem ser usados elementos fixadores adequados de forma a impedir a soltura ou deslocamento da mesma.

Os materiais mais utilizados para confecção dos suportes são aço e madeira imunizada.

Outros materiais existentes ou surgidos à partir do desenvolvimento tecnológico podem ser utilizados, desde que possuam propriedades físicas e químicas que garantam, suas características originais, durante toda sua vida útil em quaisquer condições climáticas.

O suporte de sustentação é um tubo de aço galvanizado a fogo (por dentro e por fora) com comprimento mínimo de 3,60 m e diâmetro de 2”, onde na sua parte inferior são soldadas aletas, com o intuito de evitar o giro do mesmo junto a base.

Nas zonas urbanas será sempre utilizado suporte com tubo de aço galvanizado a quente, e deverá ser observada uma altura livre de 2,00 a 2,50 metros.

O suporte de sustentação deverá manter-se rígido e em posição permanente e apropriada evitando que as placas girem.

Posicionamento dos Sinais de Regulamentação

Os sinais de regulamentação têm por objetivo notificar o usuário sobre as restrições, proibições, e obrigações que governam o uso da via e cuja violação constitui infração prevista no Código Brasileiro de Trânsito.

Além da forma normalmente circular, da borda vermelha e do fundo na cor branca, os sinais de regulamentação possuem o símbolo ou legenda na cor preta, e ainda uma tarja diagonal vermelha no caso dos sinais de proibição.

As exceções já citadas são o sinal de Parada Obrigatória que, além da forma octogonal e fundo vermelho, possui legenda na cor branca, e o sinal Dê a Preferência, que se diferencia pela forma triangular (não utilizado neste trecho).

Em vias urbanas a borda inferior da placa ou do conjunto de placas colocada lateralmente à via, deve ficar a uma altura livre entre 2,0 e 2,5 metros em relação ao solo, inclusive para a mensagem complementar, se esta existir.

As placas assim colocadas se beneficiam da iluminação pública e provocam menor impacto na circulação dos pedestres, assim como ficam livres do encobrimento causado pelos veículos.

O afastamento lateral das placas, medido entre a borda lateral da mesma e da pista, deve ser, no mínimo, de 0,30 metros para trechos retos da via, e 0,40 metros nos trechos em curva.

As placas de sinalização devem ser colocadas na posição vertical, no lado direito da via no sentido do fluxo de tráfego, fazendo um ângulo de 93º a 95º em relação ao sentido do fluxo de tráfego, voltadas para o lado externo da via. Esta inclinação tem por objetivos assegurar boa visibilidade e leitura dos sinais, evitando o reflexo especular que pode ocorrer com a incidência de faróis de veículos ou de raios solares sobre a placa.

5.1.1 Placa de Regulamentação R-1 (PARE)

O sinal PARE deve ser posicionado no ponto de parada do veículo, ou o mais próximo possível dele, sendo recomendável a sua suplementação por uma faixa de retenção e pela palavra PARE pintada no pavimento. A distância em relação à via principal varia de um mínimo de 1,80 m para um máximo de 5,0 m.

Nas vias urbanas o lado mínimo desta placa (R-1) é de 0,25 metros, a orla  interna branca mínima de 0,02 metros e a orla externa vermelha mínima de 0,01 metros.

Em vias urbanas a borda inferior da placa ou do conjunto de placas colocada lateralmente à via, deve ficar a uma altura livre entre 2,0 e 2,5 metros em relação ao solo.

Instalada 01 unidade. Conforme ilustrado em planta.

5.1.2 Placa de identificação de ruas

Trata-se de um conjunto formado por um tubo para suporte e 2 (duas)  placas.

Material: tubo em aço galvanizado parede grossa e placas em chapa de aço galvanizada nº 20, impressa frente e verso com pintura epóxi base em galvite e adesivo impresso eletronicamente. Impressa dos dois lados.

Dimensões: tubo com diâmetro de 02 polegadas e 3,60 metros de altura, duas placas medindo 50 x 30 cm .

Características Adicionais: o conjunto deverá ser entregue INSTALADO, bem como deverá ter o acabamento das partes e acessórios metálicos em pintura eletrostática em epóxi e base em galvite, após tratamento antiferruginoso.

Os postes deverão ser implantados a uma distância de 0,40 m do meio-fio, posicionados de forma centralizada em relação à curvatura do mesmo.

As placas dos postes deverão ser afixadas nas hastes a uma altura de 2,00 a 2,50 m do solo, considerada a partir da face inferior da placa.

Instaladas 02 unidades. Conforme ilustrado em planta.

5.1.3) Placa de velocidade máxima admissível (R-19)

Esta placa é um sinal de regulamentação e deve ser posicionada conforme descrito:

- Ao longo da via, de forma a manter o condutor permanentemente informado;

- Junto aos principais acessos, para assinalar a velocidade máxima permitida no trecho aos usuários que ingressam na pista.

- à direita da via/pista, perpendicular ao sentido de tráfego, exceto em vias cujas características físicas inviabilizem esta utilização.

A velocidade máxima admissível indicada na placa deverá ser de 40 quilômetros por hora.

Nas vias urbanas (transito lento) o diâmetro mínimo desta placa é de 0,40 metros a orla externa vermelha de 0,040 metros.

Em vias urbanas a borda inferior da placa ou do conjunto de placas colocada lateralmente à via, deve ficar a uma altura livre entre 2,0 e 2,5 metros em relação ao solo.

Instaladas 02 unidades. Conforme ilustrado em planta.

5.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

5.2.1) Piso tátil e de alerta

Não aplicado.

6. REGULARIZAÇÃO DOS PASSEIOS

6.1) Regularização do passeio

Não aplicado.

6.2) Fornecimento de argila

Não aplicado.

6.3) Enrocamento

Não aplicado.

6.4) Lastro de brita

Não aplicado.

6.5) Concreto simples

Não aplicado.

7. SERVIÇOS FINAIS E EVENTUAIS

7.1) Compactação mecânica

Após a execução do rejunte da pavimentação com pó de brita, será executada a compactação com rolo compressor liso. A rolagem será feita no sentido longitudinal, progredindo dos bordos para o eixo. O número de passadas deverá ser de no mínimo (03) vezes até dar um perfeito acabamento.

Na ocorrência individualizada de pedras soltas, essas deverão ser substituídas por pedras maiores, cravadas com auxílio de soquete manual.

7.2) Limpeza e varredura das vias

O local da obra deverá estar limpo isento de sobras de pedras e demais entulhos. O pó de pedra para o rejunte deverá ser espalhado com o auxilio de rodos ou vassouras e o resto removido.

Os serviços somente serão aceitos pela fiscalização se os mesmos estiverem em acordo com este memorial. Qualquer duvida deverá ser comunicada ao fiscal da prefeitura municipal.

Entre-Ijuís,  16 de Março de 2020.

__________________________

LUIS CARLOS FRANTZ

Eng. Civil CREA RS 117.772

MEMORIAL DESCRITIVO

Obra:		Pavimentação com pedra irregular

Proprietário:	Prefeitura Municipal de Entre-Ijuís

Local:		Rua Expedicionário João Delfino Antunes Cardoso – TRECHO 06

Entre-Ijuís - RS

Data:		Maio/2020

Disposições gerais

O projeto contempla a execução de 344,00 m2 de calçamento com pedras de basalto, o assentamento de 86,00 meios-fios. A DMT (Distância Média de Transporte considerada foi de 2,0 km para as áreas de remoção e de 30 km para os demais materiais).

Execução

1. INSTALAÇÕES

  - Locação da via

Será feita com o auxilio de trena e linha de pedreiro para um perfeito alinhamento. A conformação do subleito será executada mediante cortes e aterros até que se obtenha o nível definido no projeto.

1.2 Placa de Obra

Não aplicado.

2. MOVIMENTO DE TERRA

2.1 Regularização do Subleito

Após a conclusão dos serviços de locação das vias com nivelamento, será colocada uma camada de solo com espessura de 15 cm cuja finalidade de assentar sobre esta o basalto irregular (os poliedros).  O solo homogêneo, isento de pedras, tocos de madeiras e outros materiais deverá ser espalhado manualmente até atingir a espessura desejada com a finalidade de corrigir pequenos defeitos do sub-leito.

2.2 Fornecimento de argila

Consiste no fornecimento e no transporte da argila para a regularização do subleito para a pavimentação da referida rua.

3. PAVIMENTAÇÃO

3.1   Pavimentação  pedra irregular

Consiste no fornecimento e no assentamento das pedras de basalto (poliedros) sobre o colchão de argila após o piqueteamento dos panos, com espaçamento de 1 metro no sentido longitudinal e de 5 metros no sentido transversal.

O assentamento deverá progredir dos bordos para o centro, e as fiadas deverão ser retilíneas e normais ao eixo da pista, formando um ângulo de 90º.  Na referida pavimentação é vedada a ocorrência de pedras soltas, devendo para tal cada uma terem pelo menos um ponto de contato direto com a pedra vizinha.

A declividade transversal do pavimento deverá ser de no mínimo 2% do eixo para as sarjetas, conforme ilustrado no perfil transversal.

As dimensões das pedras irregulares devem estar preferencialmente, compreendidas dentro dos seguintes limites:

- Comprimento – 18 a 23 cm

- Largura – 11 a 14 cm

- Altura – 11 a 14 cm

O serviço somente deverá será aceito pela fiscalização se as dimensões das pedras forem obedecidas alem das mesmas estiverem devidamente travadas.

3.2  Pó de brita

O pó de brita deverá ser espalhado numa camada de aproximadamente 2.0 cm após a conclusão dos serviços de assentamento dos poliedros. O espalhamento deverá ser feito de forma manual sobre a superfície do calçamento, e a seguir com o com o auxílio de rodos ou vassouras, este deverá ser movimentado de forma a facilitar sua penetração nos vazios, removendo-se os excessos.

3.3 Meios-fios ou cordões de concreto

Concluída a regularização do subleito, a empresa contratada promoverá o assentamento dos cordões laterais. Para o assentamento, serão abertas manualmente valas longitudinais, localizadas na borda da plataforma, com profundidade compatível com as dimensões das peças. O material resultante da escavação deverá ser depositado na lateral, fora da plataforma.

Os cordões laterais serão assentados no fundo das valas devidamente regularizados e apiloadas, e suas arestas superiores alinhadas. O topo dos cordões deverá ficar 15 cm acima do calçamento pronto. O enchimento lateral das valas, para firmar as peças, será feito com o mesmo material da escavação, fortemente apiloadas.

Os cordões serão em concreto simples, nas dimensões 100x15x13x30 cm. As medidas de 0,13 e 0,15 m indicam, respectivamente, a espessura do topo e da base do meio-fio.

Depois de concluídos os serviços de assentamento dos meios-fios, estes deverão ser rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:4, inclusive para corrigir possíveis defeitos ou quebras.

4. MICRODRENAGEM

4.1 Locação topográfica da rede pluvial

Não aplicado.

4.2 Tubo de concreto simples DN 40 mm

Não aplicado.

4.3 Tubo de concreto armado DN 60 mm

Não aplicado.

4.4 Tubo de concreto armado DN 80 mm

Não aplicado.

4.5 Lastro de Brita nº01

Não aplicado.

4.6 Berço de concreto

Não aplicado.

4.7 Caixa coletora com tampa de concreto e grade

Não aplicado.

5. SINALIZAÇÃO

5.1 SINALIZAÇÃO VERTICAL

Não aplicado.

5.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

Não aplicado.

6. REGULARIZAÇÃO DOS PASSEIOS

6.1) Regularização do passeio

Não aplicado.

6.2) Fornecimento de argila

Não aplicado.

6.3) Enrocamento

Não aplicado.

6.4) Lastro de brita

Não aplicado.

6.5) Concreto simples

Não aplicado.

7. SERVIÇOS FINAIS E EVENTUAIS

7.1) Compactação mecânica

Após a execução do rejunte da pavimentação com pó de brita, será executada a compactação com rolo compressor liso. A rolagem será feita no sentido longitudinal, progredindo dos bordos para o eixo. O número de passadas deverá ser de no mínimo (03) vezes até dar um perfeito acabamento.

Na ocorrência individualizada de pedras soltas, essas deverão ser substituídas por pedras maiores, cravadas com auxílio de soquete manual.

7.2) Limpeza e varredura das vias

O local da obra deverá estar limpo isento de sobras de pedras e demais entulhos. O pó de pedra para o rejunte deverá ser espalhado com o auxilio de rodos ou vassouras e o resto removido.

Os serviços somente serão aceitos pela fiscalização se os mesmos estiverem em acordo com este memorial. Qualquer duvida deverá ser comunicada ao fiscal da prefeitura municipal.

Entre-Ijuís,  07 de Maio de 2020.

__________________________

LUIS CARLOS FRANTZ

Eng. Civil CREA RS 117.772

MEMORIAL DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

Obra:		Pavimentação com pedra irregular

Proprietário:	Prefeitura Municipal de Entre-Ijuís

Local:		Rua ADOLFO ULZEFER - TRECHO 01

Entre-Ijuís - RS

Data:		Março/2020

1. INSTALAÇÕES

  - Locação da via

Área medida em planta. Área = 511,00 m2

  - Placa de Obra

Não aplicado.

2. MOVIMENTO DE TERRA

2.1 Regularização do Subleito

Área medida em planta. Área = 511,00 m2

2.2 Fornecimento de argila

Calculado em volume, multiplicando-se a área locada pela espessura média de 15 cm.

V = 511,00 m2 x 0,15m  ( V = 76,65 m3

3. PAVIMENTAÇÃO

3.1   Pavimentação  pedra irregular

Área medida em planta. Área = 511,00 m2

3.2  Pó de brita

Calculado em volume, multiplicando-se a área locada pela espessura média de 2,0 cm de pó de pedra.

V = 511,00 m2 x 0,02 m  ( V = 10,22 m3

3.3 Meios-fios ou cordões de concreto

O número de meios fios é calculado segundo a seguinte fórmula:

N = Σ LD + Σ LE + m*CLD + m*CLE

Onde:

N = Numero de meios-fios;

Σ LD = Soma de meios-fios no lado direito;

Σ LE = Soma de meios-fios no lado esquerdo;

m = Número de cantos de ruas (entroncamentos)

CLD = Número de meios fios dos cantos de entroncamentos;

CLE = Soma dos meios-fios no lado direito na curva (canto das ruas).

N = ((84,00) + (85,50) + (1*2) + (1*2))

N = 174,00 meios fios

4. MICRODRENAGEM

4.1 Locação topográfica da rede pluvial

Não aplicado.

4.2 Tubo de concreto simples DN 40 mm

Não aplicado.

4.3 Tubo de concreto armado DN 60 mm

Não aplicado.

4.4 Tubo de concreto armado DN 80 mm

Não aplicado.

4.5 Lastro de Brita nº01

Não aplicado.

4.6 Berço de concreto (envelopamento dos tubos)

Não aplicado.

4.7  Caixa coletora com tampa de concreto e grelha

Não aplicado.

5. SINALIZAÇÃO

5.1 SINALIZAÇÃO VERTICAL

5.1.1 Placa de Regulamentação R-1 (PARE)

Deverá ser instalada uma placa no entroncamento da referida Rua Adolfo Ulzefer com a Rua Adão Candido Saragozo.

5.1.2 Placa de identificação de ruas

Deverá ser instalada uma placa no entroncamento da referida Rua Adolfo Ulzefer com a Rua Adão Candido Saragozo.

5.1.3) Placa de velocidade máxima admissível (R-19)

Deverá ser instalada uma placa na referia rua, conforme ilustrado em planta.

5.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

5.2.1) Piso tátil e de alerta

Não aplicado.

6. Cálculo da contenção nos passeios

6.1. Regularização do passeio

Não aplicado.

6.2. Fornecimento de argila de 1a camada 15cm  com transporte até 10Km

Não aplicado.

6.3. Enrocamento com argamassa traço 1:4 com pedra de mão

Não aplicado.

6.4. Lastro de brita nº1, espessura = 5cm

Não aplicado.

6.5. Concreto para piso FCK = 15MPa, espessura = 7cm

Não aplicado.

7. SERVIÇOS FINAIS E EVENTUAIS

7.1) Compactação mecânica

Área medida em planta. Área = 511,00 m2

7.2) Limpeza e varredura das vias

Área medida em planta. Área = 511,00 m2

Entre-Ijuís 16 de MARÇO de 2020.

__________________________

LUIS CARLOS FRANTZ

Eng. Civil CREA RS 117.772

MEMORIAL DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

Obra:		Pavimentação com pedra irregular

Proprietário:	Prefeitura Municipal de Entre-Ijuís

Local:		Ruas Santo Onofre e Frederico Bade – TRECHO 02

Entre-Ijuís - RS

Data:		MARÇO/2020

1. INSTALAÇÕES

  - Locação da via

Área medida em planta. Área = 1.441,43 m2

  - Placa de Obra

Não aplicado.

2. MOVIMENTO DE TERRA

2.1 Regularização do Subleito

Área medida em planta. Área = 1.441,43m2

2.2 Fornecimento de argila

Calculado em volume, multiplicando-se a área locada pela espessura média de 15 cm.

V = 1.441,43 m2 x 0,15m  ( V = 216,21 m3

3. PAVIMENTAÇÃO

3.1   Pavimentação  pedra irregular

Área medida em planta. Área = 1.441,43 m2

3.2  Pó de brita

Calculado em volume, multiplicando-se a área locada pela espessura média de 2,0 cm de pó de pedra.

V = 1.441,43 m2  x 0,02 m  ( V = 28,83 m3

3.3 Meios-fios ou cordões de concreto

O número de meios fios é calculado segundo a seguinte fórmula:

N = Σ LD + Σ LE + m*CLD + m*CLE

Onde:

N = Numero de meios-fios;

Σ LD = Soma de meios-fios no lado direito;

Σ LE = Soma de meios-fios no lado esquerdo;

m = Número de cantos de ruas (entroncamentos)

CLD = Número de meios fios dos cantos de entroncamentos;

CLE = Soma dos meios-fios no lado direito na curva (canto das ruas).

N = ((57,0 + 7,0 + 15,25 + 103,91 + 10) + (103,84 + 31,85) + (2*2) + (2*2))

N = 337,00 meios fios

4. MICRODRENAGEM

4.1 Locação topográfica da rede pluvial

Não aplicado.

4.2 Tubo de concreto simples DN 40 mm

Não aplicado.

4.3 Tubo de concreto armado DN 60 mm

Não aplicado.

4.4 Tubo de concreto armado DN 80 mm

Não aplicado.

4.5 Lastro de Brita nº01

Não aplicado.

4.6 Berço de concreto (envelopamento dos tubos)

Não aplicado.

4.7  Caixa coletora com tampa de concreto e grelha

Não aplicado.

5. SINALIZAÇÃO

5.1 SINALIZAÇÃO VERTICAL

5.1.1 Placa de Regulamentação R-1 (PARE)

Deverão ser instaladas duas placas no entroncamento com as Ruas Frederico Bade e Santo Antônio. A instalação indica que o entroncamento da Rua Santo Onofre cós as outras duas citadas é uma Bifurcação em “T”.

5.1.2 Placa de identificação de ruas

Deverão ser instaladas duas placas no entroncamento com as Ruas Frederico Bade e Santo Antônio.

5.1.3) Placa de velocidade máxima admissível (R-19)

Deverão ser instaladas duas placas uma de cada lado da Rua Santo Onofre.

5.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

5.2.1) Piso tátil e de alerta

Não aplicado.

6. Cálculo da contenção nos passeios

6.1. Regularização do passeio

Não aplicado.

6.2. Fornecimento de argila de 1a camada 15cm  com transporte até 10Km

Não aplicado.

6.3. Enrocamento com argamassa traço 1:4 com pedra de mão

Não aplicado.

6.4. Lastro de brita nº1, espessura = 5cm

Não aplicado.

6.5. Concreto para piso FCK = 15MPa, espessura = 7cm

Não aplicado.

7. SERVIÇOS FINAIS E EVENTUAIS

7.1) Compactação mecânica

Área medida em planta. Área = 1.441,43 m2

7.2) Limpeza e varredura das vias

Área medida em planta. Área = 1.441,43 m2

Entre-Ijuís 16 de MARÇO de 2020.

__________________________

LUIS CARLOS FRANTZ

Eng. Civil CREA RS 117.772

MEMORIAL DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

Obra:		Pavimentação com pedra irregular

Proprietário:	Prefeitura Municipal de Entre-Ijuís

Local:		Rua Santo Antônio – TRECHO 03

Entre-Ijuís - RS

Data:		MARÇO/2020

1. INSTALAÇÕES

  - Locação da via

Área medida em planta. Área = 490,70 m2

  - Placa de Obra

Não aplicado.

2. MOVIMENTO DE TERRA

2.1 Regularização do Subleito

Área medida em planta. Área = 490,70 m2

2.2 Fornecimento de argila

Calculado em volume, multiplicando-se a área locada pela espessura média de 15 cm.

V = 490,70 m2 x 0,15m  ( V = 73,61 m3

3. PAVIMENTAÇÃO

3.1   Pavimentação  pedra irregular

Área medida em planta. Área = 490,70 m2

3.2  Pó de brita

Calculado em volume, multiplicando-se a área locada pela espessura média de 2,0 cm de pó de pedra.

V = 490,70 m2 x 0,02 m  ( V = 9,81 m3

3.3 Meios-fios ou cordões de concreto

O número de meios fios é calculado segundo a seguinte fórmula:

N = Σ LD + Σ LE + m*CLD + m*CLE

Onde:

N = Numero de meios-fios;

Σ LD = Soma de meios-fios no lado direito;

Σ LE = Soma de meios-fios no lado esquerdo;

m = Número de cantos de ruas (entroncamentos)

CLD = Número de meios fios dos cantos de entroncamentos;

CLE = Soma dos meios-fios no lado direito na curva (canto das ruas).

N = ((122,74 + 4,0) + (122,61 + 4,0) + (2*2) + (2*2))

N = 262,00 meios fios

4. MICRODRENAGEM

4.1 Locação topográfica da rede pluvial

Não aplicado.

4.2 Tubo de concreto simples DN 40 mm

Não aplicado.

4.3 Tubo de concreto armado DN 60 mm

Não aplicado.

4.4 Tubo de concreto armado DN 80 mm

Não aplicado.

4.5 Lastro de Brita nº01

Não aplicado.

4.6 Berço de concreto (envelopamento dos tubos)

Não aplicado.

4.7  Caixa coletora com tampa de concreto e grelha

Não aplicado.

5. SINALIZAÇÃO

5.1 SINALIZAÇÃO VERTICAL

5.1.1 Placa de Regulamentação R-1 (PARE)

Deverá ser instalada uma placa no entroncamento com a Avenida do trabalhador. A instalação indica que o entroncamento da Rua Santo Onofre cós as outras duas citadas é uma Bifurcação em “T”.

5.1.2 Placa de identificação de ruas

Deverão ser instaladas duas placas no entroncamento com as Ruas Frederico Bade e Santo Antônio.

5.1.3) Placa de velocidade máxima admissível (R-19)

Deverão ser instaladas duas placas uma de cada lado da Rua Santo Onofre.

5.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

5.2.1) Piso tátil e de alerta

Não aplicado.

6. Cálculo da contenção nos passeios

6.1. Regularização do passeio

Não aplicado.

6.2. Fornecimento de argila de 1a camada 15cm  com transporte até 10Km

Não aplicado.

6.3. Enrocamento com argamassa traço 1:4 com pedra de mão

Não aplicado.

6.4. Lastro de brita nº1, espessura = 5cm

Não aplicado.

6.5. Concreto para piso FCK = 15MPa, espessura = 7cm

Não aplicado.

7. SERVIÇOS FINAIS E EVENTUAIS

7.1) Compactação mecânica

Área medida em planta. Área = 490,70 m2

7.2) Limpeza e varredura das vias

Área medida em planta. Área = 490,70 m2

Entre-Ijuís 16 de MARÇO de 2020.

__________________________

LUIS CARLOS FRANTZ

Eng. Civil CREA RS 117.772

MEMORIAL DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

Obra:		Pavimentação com pedra irregular

Proprietário:	Prefeitura Municipal de Entre-Ijuís

Local:		Ruas Santo Antônio (sequencia)– TRECHO 04

Entre-Ijuís - RS

Data:		MARÇO/2020

1. INSTALAÇÕES

  - Locação da via

Área medida em planta. Área = 359,60 m2

  - Placa de Obra

Não aplicado.

2. MOVIMENTO DE TERRA

2.1 Regularização do Subleito

Área medida em planta. Área = 359,60m2

2.2 Fornecimento de argila

Calculado em volume, multiplicando-se a área locada pela espessura média de 15 cm.

V = 359,60 m2 x 0,15m  ( V = 53,94 m3

3. PAVIMENTAÇÃO

3.1   Pavimentação  pedra irregular

Área medida em planta. Área = 359,60 m2

3.2  Pó de brita

Calculado em volume, multiplicando-se a área locada pela espessura média de 2,0 cm de pó de pedra.

V = 359,60 m2 x 0,02 m  ( V = 7,19  m3

3.3 Meios-fios ou cordões de concreto

O número de meios fios é calculado segundo a seguinte fórmula:

N = Σ LD + Σ LE + m*CLD + m*CLE

Onde:

N = Numero de meios-fios;

Σ LD = Soma de meios-fios no lado direito;

Σ LE = Soma de meios-fios no lado esquerdo;

m = Número de cantos de ruas (entroncamentos)

CLD = Número de meios fios dos cantos de entroncamentos;

CLE = Soma dos meios-fios no lado direito na curva (canto das ruas).

N = ((83,50 + 4,0) + (82,30) + (1*2))

N = 172,00 meios fios

4. MICRODRENAGEM

4.1 Locação topográfica da rede pluvial

Não aplicado.

4.2 Tubo de concreto simples DN 40 mm

Não aplicado.

4.3 Tubo de concreto armado DN 60 mm

Não aplicado.

4.4 Tubo de concreto armado DN 80 mm

Não aplicado.

4.5 Lastro de Brita nº01

Não aplicado.

4.6 Berço de concreto (envelopamento dos tubos)

Não aplicado.

4.7  Caixa coletora com tampa de concreto e grelha

Não aplicado.

5. SINALIZAÇÃO

5.1 SINALIZAÇÃO VERTICAL

5.1.1 Placa de Regulamentação R-1 (PARE)

Não aplicado.

5.1.2 Placa de identificação de ruas

Não aplicado.

5.1.3) Placa de velocidade máxima admissível (R-19)

Deverá ser instalada uma placa no lado direito da Rua Santo Antônio para quem sobe em direção a Avenida do Trabalhador.

5.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

5.2.1) Piso tátil e de alerta

Não aplicado.

6. Cálculo da contenção nos passeios

6.1. Regularização do passeio

Não aplicado.

6.2. Fornecimento de argila de 1a camada 15cm  com transporte até 10Km

Não aplicado.

6.3. Enrocamento com argamassa traço 1:4 com pedra de mão

Não aplicado.

6.4. Lastro de brita nº1, espessura = 5cm

Não aplicado.

6.5. Concreto para piso FCK = 15MPa, espessura = 7cm

Não aplicado.

7. SERVIÇOS FINAIS E EVENTUAIS

7.1) Compactação mecânica

Área medida em planta. Área = 359,60 m2

7.2) Limpeza e varredura das vias

Área medida em planta. Área = 359,60 m2

Entre-Ijuís 16 de MARÇO de 2020.

__________________________

LUIS CARLOS FRANTZ

Eng. Civil CREA RS 117.772

MEMORIAL DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

Obra:		Pavimentação com pedra irregular

Proprietário:	Prefeitura Municipal de Entre-Ijuís

Local:		Ruas Frederico Bade e Gustavo Radons Filho – TRECHO 05

Entre-Ijuís - RS

Data:		MARÇO/2020

1. INSTALAÇÕES

  - Locação da via

Área medida em planta. Área = 1.337,07 m2

  - Placa de Obra

Não aplicado.

2. MOVIMENTO DE TERRA

2.1 Regularização do Subleito

Área medida em planta. Área = 1.337,07 m2

2.2 Fornecimento de argila

Calculado em volume, multiplicando-se a área locada pela espessura média de 15 cm.

V = 1.337,07 m2 x 0,15m  ( V = 200,56 m3

3. PAVIMENTAÇÃO

3.1   Pavimentação  pedra irregular

Área medida em planta. Área = 1.337,07 m2

3.2  Pó de brita

Calculado em volume, multiplicando-se a área locada pela espessura média de 2,0 cm de pó de pedra.

V = 1.337,07 m2  x 0,02 m  ( V = 26,74  m3

3.3 Meios-fios ou cordões de concreto

O número de meios fios é calculado segundo a seguinte fórmula:

N = Σ LD + Σ LE + m*CLD + m*CLE

Onde:

N = Numero de meios-fios;

Σ LD = Soma de meios-fios no lado direito;

Σ LE = Soma de meios-fios no lado esquerdo;

m = Número de cantos de ruas (entroncamentos)

CLD = Número de meios fios dos cantos de entroncamentos;

CLE = Soma dos meios-fios no lado direito na curva (canto das ruas).

N = ((76,70 + 109,70 + 4,0) + (99,48 + 64,06) + (2*2) + (2*2))

N = 362,00 meios fios

4. MICRODRENAGEM

4.1 Locação topográfica da rede pluvial

L = Σ L Onde:

L = Numero total de tubos;

Σ L = Soma dos tubos

L = ((8,0 + 30,0 + 99,48 + 8,0 + 5,0))

L = 151,0 m de tubos

4.2 Tubo de concreto simples DN 40 cm

L1 = Σ L Onde:

L1 = Numero total de tubos DN 40;

Σ L = Soma dos tubos

L1 = ((8,0 + 8,0 + 5,0))

N = 21,0 m de tubos

4.3 Tubo de concreto armado DN 60 cm

L2 = Σ L Onde:

L2 = Numero total de tubos DN 60;

Σ L = Soma dos tubos

L2 = ((30,0 + 99,48))

L2 = 130,0 m de tubos

4.4 Tubo de concreto armado DN 80 cm

Não aplicado.

4.5 Lastro de Brita nº01

Para o calculo da brita 1 temos espessura de 5 cm, a largura de 70 cm e comprimento de 21 metros (21 tubos de DN 40 cm)  (  V = 0,05 m x 0,70 m x 21 tubos  ( V = 0,74 m3 .

4.6 Berço de concreto (envelopamento dos tubos)

Neste cálculo consideramos um tubo de DN 40 cm e a espessura das paredes de 6,0 cm, totalizando um diâmetro de 52 cm. O cálculo da superfície foi feito como sendo um arco de círculo (hachura sólida em preto) de raio r  = 26 cm, conforme ilustrado na figura a seguir.

Para o cálculo da área utilizou-se como sendo a altura h do concreto como sendo a terça parte do diâmetro externo do tubo (52/17 = 17 cm);

O segmento s foi calculado pela fórmula r = h/2 + s^2/8h   -> 26 = 17/2 + s^2/8.17

Logo s = 48,78

Substituindo s na equação da área A = h/6s (3h^2 + 4s^2), temos:

A = 17/6.48,78 (3.17^2 + 4.48,78^2)  -> A = 603 cm2.

Esta área A deverá ser subtraída da área total.

AT = 70.27 – 603  ->  AT = 1287 cm2  ou AT = 0,13 m2 de concreto para um tubo de DN 40 cm.

Para 21 unidades de tubos temos: V = 0,1287 m2 x 0,7 m x 21 tubos -> V = 1,89 m3.

4.7  Caixa coletora com tampa de concreto e grelha

Medido em planta. 07 unidades

5. SINALIZAÇÃO

5.1 SINALIZAÇÃO VERTICAL

5.1.1 Placa de Regulamentação R-1 (PARE)

01 unidade. Conforme ilustrado em planta.

5.1.2 Placa de identificação de ruas

02 unidades. Conforme ilustrado em planta.

5.1.3) Placa de velocidade máxima admissível (R-19)

02 unidades. Conforme ilustrado em planta.

5.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

5.2.1) Piso tátil e de alerta

Não aplicado.

6. Cálculo da contenção nos passeios

6.1. Regularização do passeio

Não aplicado.

6.2. Fornecimento de argila de 1a camada 15cm  com transporte até 10Km

Não aplicado.

6.3. Enrocamento com argamassa traço 1:4 com pedra de mão

Não aplicado.

6.4. Lastro de brita nº1, espessura = 5cm

Não aplicado.

6.5. Concreto para piso FCK = 15MPa, espessura = 7cm

Não aplicado.

7. SERVIÇOS FINAIS E EVENTUAIS

7.1) Compactação mecânica

Área medida em planta. Área =  1.337,07 m2

7.2) Limpeza e varredura das vias

Área medida em planta. Área =  1.337,07 m2

Entre-Ijuís 16 de MARÇO de 2020.

__________________________

LUIS CARLOS FRANTZ

Eng. Civil CREA RS 117.772

MEMORIAL DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

Obra:		Pavimentação com pedra irregular

Proprietário:	Prefeitura Municipal de Entre-Ijuís

Local:		Rua Expedicionário João Delfino Antunes Cardoso – TRECHO 06

Entre-Ijuís - RS

Data:		MAIO/2020

1. INSTALAÇÕES

  - Locação da via

Área medida em planta. Área = 344,00 m2

  - Placa de Obra

Não aplicado.

2. MOVIMENTO DE TERRA

2.1 Regularização do Subleito

Área medida em planta. Área = 344,00 m2

2.2 Fornecimento de argila

Calculado em volume, multiplicando-se a área locada pela espessura média de 15 cm.

V = 344,00 m2 x 0,15m  ( V = 51,60 m3

3. PAVIMENTAÇÃO

3.1   Pavimentação  pedra irregular

Área medida em planta. Área = 344,00 m2

3.2  Pó de brita

Calculado em volume, multiplicando-se a área locada pela espessura média de 2,0 cm de pó de pedra.

V = 344,00 m2  x 0,02 m  ( V = 6,88  m3

3.3 Meios-fios ou cordões de concreto

O número de meios fios é calculado segundo a seguinte fórmula:

N = Σ LD + Σ LE + m*CLD + m*CLE

Onde:

N = Numero de meios-fios;

Σ LD = Soma de meios-fios no lado direito;

Σ LE = Soma de meios-fios no lado esquerdo;

m = Número de cantos de ruas (entroncamentos)

CLD = Número de meios fios dos cantos de entroncamentos;

CLE = Soma dos meios-fios no lado direito na curva (canto das ruas).

N = ((43,0) + (43,0))

N = 86,00 meios fios

4. MICRODRENAGEM

4.1 Locação topográfica da rede pluvial

Não aplicado.

4.2 Tubo de concreto simples DN 40 cm

Não aplicado.

4.3 Tubo de concreto armado DN 60 cm

Não aplicado.

L2 = 130,0 m de tubos

4.4 Tubo de concreto armado DN 80 cm

Não aplicado.

4.5 Lastro de Brita nº01

Não aplicado.

4.6 Berço de concreto (envelopamento dos tubos)

Não aplicado.

4.7  Caixa coletora com tampa de concreto e grelha

Não aplicado.

5. SINALIZAÇÃO

5.1 SINALIZAÇÃO VERTICAL

5.1.1 Placa de Regulamentação R-1 (PARE)

Não aplicado.

5.1.2 Placa de identificação de ruas

Não aplicado.

5.1.3) Placa de velocidade máxima admissível (R-19)

Não aplicado.

5.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

5.2.1) Piso tátil e de alerta

Não aplicado.

6. Cálculo da contenção nos passeios

6.1. Regularização do passeio

Não aplicado.

6.2. Fornecimento de argila de 1a camada 15cm  com transporte até 10Km

Não aplicado.

6.3. Enrocamento com argamassa traço 1:4 com pedra de mão

Não aplicado.

6.4. Lastro de brita nº1, espessura = 5cm

Não aplicado.

6.5. Concreto para piso FCK = 15MPa, espessura = 7cm

Não aplicado.

7. SERVIÇOS FINAIS E EVENTUAIS

7.1) Compactação mecânica

Área medida em planta. Área =  344,00 m2

7.2) Limpeza e varredura das vias

Área medida em planta. Área =  344,00 m2

Entre-Ijuís 07 de MAIO de 2020.

__________________________

LUIS CARLOS FRANTZ

Eng. Civil CREA RS 117.772

JUSTIFICATIVAS DE CUSTOS

OBRA: Pavimentação com pedras irregulares de basalto e assentamento de meio-fio nas Ruas: Adolfo Ulzefer, Frederico Bade, Santo Antônio,  Santo Onofre, Gustavo Radons Filho e Expedicionário João Delfino Antunes Cardoso.

SINAPI: JANEIRO/2020

Item 3.1) Cálculo do custo da pavimentação com pedras poliédricas com transporte da pedra.

DESONERADO

4730 Custos da pedra R$ 49,14 *1,3025 (BDI) = R$ 64,00/m3

93595 Custo do frete R$ 0,71/Km  * 30 km (DMT) * 1,3025 (BDI) = R$ 27,24/ton

Logo frete para 1 m3  =>  R$ 27,24/ton * 1.500 Kg/m3  = R$ 40,86/m3

Temos: R$ 64,00/m3 + 40,86/m3 = R$ 104,86/m3

Como 1,0 m3 de pedra bruta rendem em média 5,7 m2 de calçamento incluindo as perdas senão seria 1/0,15 = 6,67 m2, tem-se que:

R$ 104,86/m3  /  5,7 m2 =  R$ 18,40. Adotamos R$ 18,40 e 30% de Mão de Obra para assentamento (R$ 5,52/ m2).

5,7 / 6,67 = 15 % perdas consideradas na pedra.

NÃO DESONERADO

4730 Custos da pedra R$ 49,14 *1,2423(BDI) = R$ 61,04/m3

93595 Custo do frete R$ 0,72/Km  * 30 km (DMT) * 1,2423 (BDI) = R$ 26,83/ton

Logo frete para 1 m3  =>  R$ 26,83/ton * 1.500 Kg/m3  = R$ 40,24 /m3

Temos: R$ 61,04/m3 + 40,24/m3 = R$ 101,28/m3

Como 1,0 m3 de pedra bruta rendem em média 5,7 m2 de calçamento incluindo as perdas senão seria 1/0,15 = 6,67 m2, tem-se que:

R$ 101,28/m3  /  5,7 m2 =  R$ 17,77. Adotamos R$ 17,77 e 30% de Mão de Obra para assentamento (R$ 5,33/ m2).

5,7 / 6,67 = 15 % perdas consideradas na pedra.

Item 3.2) Cálculo do custo do pó de brita para rejunte, incluso o transporte.

DESONERADO

4741 Custos da pedra R$ 44,86 *1,3025 (BDI) = R$ 58,43/m3

93595 Custo do frete R$ 0,71/Km  * 30 km (DMT) * 1,3025 (BDI) = R$ 27,24/ton

Logo frete para 1 m3  =>  R$ 27,24/ton * 1.500 Kg/m3  = R$ 40,86/m3

Temos: R$ 58,43/m3 + 40,86/m3 = R$ 99,29/m3

Adotamos R$ 91,68 e 30% de Mão de Obra (sobre o pó de pedra) para espalhar (R$ 17,53/ m3).

NÃO DESONERADO

4741 Custos da pedra R$ 44,86*1,2423 (BDI) = R$ 55,73/m3

93595 Custo do frete R$ 0,72/Km  * 30 km (DMT) * 1,2423 (BDI) = R$ 26,83/ton

Logo frete para 1 m3  =>  R$ 26,83/ton * 1.500 Kg/m3  = R$ 40,24/m3

Temos: R$ 55,73/m3 + 40,24/m3 = R$ 95,97/m3

Adotamos R$ 95,97 e 30% de Mão de Obra (sobre o pó de pedra) para espalhar (R$ 16,72/ m3).

Item 4.6) Cálculo do custo do lastro de brita com transporte e espalhamento.

DESONERADO

4718 Custos da pedra R$ 47,00 *1,3025 (BDI) = R$ 61,21/m3

93595 Custo do frete R$ 0,71/Km  * 30 km (DMT) * 1,3025 (BDI) = R$ 27,24/ton

Logo frete para 1 m3  =>  R$ 27,24/ton * 1.500 Kg/m3  = R$ 40,86/m3

Temos: R$ 61,21/m3 + 40,86/m3 = R$ 102,07/m3

Adotamos R$ 102,07 e 30% de Mão de Obra (sobre a brita) para espalhamento (R$ 18,36/m3).

NÃO DESONERADO

4718 Custos da pedra R$ 47,00 *1,2423 (BDI) = R$ 58,39 /m3

93595 Custo do frete R$ 0,72/Km  * 30 km (DMT) * 1,2423 (BDI) = R$ 26,83ton

Logo frete para 1 m3  =>  R$ 26,83/ton * 1.500 Kg/m3  = R$ 40,25/m3

Temos: R$ 58,39/m3 + 40,25/m3 = R$ 98,64/m3

Adotamos R$ 98,64 e 30% de Mão de Obra (sobre a brita) para espalhamento (R$ 17,52/ m3).

Item 5.1) Placa de regulamentação –R1 Octogonal L= 25 cm.

Cálculo da área

A= 8 triângulos ( A = 8 * (0,3018*0,25)/2  ( A = 0,3018 m2

DESONERADO

11046 Chapa aço galvanizado e = 1,25 mm - R$ 64,50/m2 * 0,3018 m2 ( R$ 19,47

13246 Parafusos 5/16” galvanizados, tipo francês, com porcas e arruelas (2 unidades) x  R$ 0,24/unidade   ( R$ 0,48

7696 Tubo galvanizado D = 2”  3,60m - R$ 44,17/m * 3,60m  ( R$ 159,01

79460 Pintura epóxi refletiva duas demãos - R$ 43,13/m2 * 0,3018 m2 ( R$ 13,02

100725 Pintura esmalte preto fosco (verso) duas demãos  - R$ 16,65/m2 * 0,3018 m2 ( R$ 5,02

93358 Escavação manual de solo nas dimensões de 0,30x0,30x0,60 (basexlarguraxprofundidade) - R$ 58,46/m3 * 0,30x0,30x0,60 ( R$ 3,10

93382 Reaterro com compactação manual - R$ 23,27/m3 x (0,30x0,30x0,60 –pi x (0,05)2/4) ( R$ 1,21

Sobre a chapa, o tubo e os parafusos, adicionamos 30% a título de execução e sobre todo o conjunto adicionamos o BDI de 30,25%, Logo:

((R$ 19,47 + R$ 0,48+ R$ 159,01) x 1,30 + (R$ 13,02 + R$ 5,02 + R$ 3,10 + R$ 1,21)) * 1,3025 ( R$ 261,75

Item 5.2) Placa de identificação de rua 0,30x0,50m.

Cálculo da área

A= base x altura ( A = 0,30 x 0,50m  ( A = 0,15 m2

DESONERADO

11046 Chapa aço galvanizado e = 1,25 mm - R$ 64,50/m2 * 0,15 m2 * 2 unidades ( R$ 19,35

7696 Tubo galvanizado D = 2”  3,60m - R$ 44,17/m * 3,60m  ( R$ 159,01

79460 Pintura epóxi refletiva duas demãos  - R$ 43,13/m2 * 0,30 m2 ( R$ 12,94

100725 Pintura esmalte preto fosco (verso) duas demãos  - R$ 16,65/m2 * 0,30 m2 ( R$ 5,00

93358 Escavação manual de solo nas dimensões de 0,30x0,30x0,60 (basexlarguraxprofundidade) - R$ 58,46/m3 * 0,30x0,30x0,60 ( R$ 3,16

93382 Reaterro com compactação manual - R$ 23,27/m3 x (0,30x0,30x0,60 –pi x (0,05)2/4) ( R$ 1,21

Sobre a chapa e o tubo, adicionamos 30% a título de execução e sobre todo o conjunto adicionamos o BDI de 30,25%, Logo:

((R$ 19,35 + R$ 159,01) x 1,30 + (R$ 12,94 + R$ 5,00+ R$ 3,16 + R$ 1,21)) * 1,3025 ( R$ 260,93

Item 5.3) Placa de velocidade máxima admissível d = 0,50m.

Cálculo da área

A= PI * (D)2/4 ( A = 3,14 * (0,4 )2/4   ( A = 0,1256 m2

DESONERADO

11046 Chapa aço galvanizado e = 1,25 mm - R$ 64,50/m2 * 0,1256 m2 ( R$ 8,10

13246 Parafusos 5/16” galvanizados, tipo francês, com porcas e arruelas (2 unidades) x  R$ 0,24/unidade   ( R$ 0,48

7696 Tubo galvanizado D = 2”  3,60m - R$ 44,17/m * 3,60m  ( R$ 159,01

79460 Pintura epóxi refletiva duas demãos  - R$ 43,13/m2 * 0,1256m2 ( R$ 5,42

100725 Pintura esmalte preto fosco (verso) duas demãos  - R$ 21,28/m2 * 0,1256 m2 ( R$ 2,67

93358 Escavação manual de solo nas dimensões de 0,30x0,30x0,60 (basexlarguraxprofundidade) - R$ 58,46/m3 * 0,30x0,30x0,60 ( R$ 2,82

93382 Reaterro com compactação manual - R$ 39,63/m3 x (0,30x0,30x0,60 –pi x (0,05)2/4) ( R$ 3,16

Sobre a chapa, o tubo e os parafusos, adicionamos 30% a título de execução e sobre todo o conjunto adicionamos o BDI de 30,25%, Logo:

((R$ 8,10 + R$ 0,48 + R$ 159,01) x 1,30 + (R$ 5,42 + R$ 2,67 + R$ 2,82 + R$ 3,16)) * 1,3025 ( R$ 236,19

Item 5.1) Placa de regulamentação –R1 Octogonal L= 25 cm.

Cálculo da área

A= 8 triângulos ( A = 8 * (0,3018*0,25)/2  ( A = 0,3018 m2

NÃO DESONERADO

11046 Chapa aço galvanizado e = 1,25 mm - R$ 64,50/m2 * 0,3018 m2 ( R$ 19,47

13246 Parafusos 5/16” galvanizados, tipo francês, com porcas e arruelas (2 unidades) x  R$ 0,24/unidade   ( R$ 0,48

7696 Tubo galvanizado D = 2”  3,60m - R$ 44,17/m * 3,60m  ( R$ 159,01

79460 Pintura epóxi refletiva duas demãos  - R$ 44,60m2 * 0,3018 m2 ( R$ 13,46

100725 Pintura esmalte preto fosco (verso) duas demãos  - R$ 17,80/m2 * 0,3018 m2 ( R$ 5,37

93358 Escavação manual de solo nas dimensões de 0,30x0,30x0,60 (basexlarguraxprofundidade) - R$ 65,31/m3 * 0,30x0,30x0,60 ( R$ 3,53

93382 Reaterro com compactação manual - R$ 25,82/m3 x (0,30x0,30x0,60 –pi x (0,05)2/4) ( R$ 1,34

Sobre a chapa, o tubo e os parafusos, adicionamos 30% a título de execução e sobre todo o conjunto adicionamos o BDI de 24,23%, Logo:

((R$ 19,47 + R$ 0,48 + R$ 159,01) x 1,30 + (R$ 13,46 + R$ 5,37 + R$ 3,53 + R$ 1,34)) * 1,2423 ( R$ 262,09

Item 5.2) Placa de identificação de rua 0,30x0,50m.

Cálculo da área

A= base x altura ( A = 0,30 x 0,50m  ( A = 0,15 m2

NÃO DESONERADO

11046 Chapa aço galvanizado e = 1,25 mm - R$ 64,50/m2 * 0,15 m2 * 2 unidades ( R$ 19,35

7696 Tubo galvanizado D = 2”  3,60m - R$ 44,17/m * 3,60m  ( R$ 159,01

79460 Pintura epóxi refletiva duas demãos  - R$ 44,60/m2 * 0,30 m2 ( R$ 13,38

100725 Pintura esmalte preto fosco (verso) duas demãos  - R$ 17,80/m2 * 0,30 m2 ( R$ 5,34

93358 Escavação manual de solo nas dimensões de 0,30x0,30x0,60 (basexlarguraxprofundidade) - R$ 65,31/m3 * 0,30x0,30x0,60 ( R$ 3,53

93382 Reaterro com compactação manual - R$ 25,82/m3 x (0,30x0,30x0,60 –pi x (0,05)2/4) ( R$ 1,34

Sobre a chapa e o tubo, adicionamos 30% a título de execução e sobre todo o conjunto adicionamos o BDI de 24,23%, Logo:

((R$ 19,35 + R$ 159,01) x 1,30 + (R$ 13,38 + R$ 5,34 + R$ 3,53 + R$ 1,34)) * 1,2423 ( R$ 261,17

Item 5.3) Placa de velocidade máxima admissível d = 0,50m.

Cálculo da área

A= PI * (D)2/4 ( A = 3,14 * (0,4 )2/4   ( A = 0,1256 m2

NÃO DESONERADO

11046 Chapa aço galvanizado e = 1,25 mm - R$ 64,50/m2 * 0,1256 m2 ( R$ 8,10

13246 Parafusos 5/16” galvanizados, tipo francês, com porcas e arruelas (2 unidades) x  R$ 0,24/unidade   ( R$ 0,48

7696 Tubo galvanizado D = 2”  3,60m - R$ 44,17/m * 3,60m  ( R$ 159,01

79460 Pintura epóxi refletiva duas demãos - R$ 44,60/m2 * 0,1256m2 ( R$ 5,60

100725 Pintura esmalte preto fosco (verso) duas demãos  - R$ 17,80/m2 * 0,1256 m2 ( R$ 2,24

93358 Escavação manual de solo nas dimensões de 0,30x0,30x0,60 (basexlarguraxprofundidade) - R$ 65,31/m3 * 0,30x0,30x0,60 ( R$ 3,53

93382 Reaterro com compactação manual - R$ 25,82/m3 x (0,30x0,30x0,60 –pi x (0,05)2/4) ( R$ 1,34

Sobre a chapa, o tubo e os parafusos, adicionamos 30% a título de execução e sobre todo o conjunto adicionamos o BDI de 24,23%, Logo:

((R$ 8,10+ R$ 0,48 + R$ 159,01) x 1,30 + (R$ 5,60+ R$ 2,24 + R$ 3,53 + R$ 1,34)) * 1,2423 ( R$ 233,66

Entre-Ijuís 11 de Março de 2020.

__________________________

LUIS CARLOS FRANTZ

Eng. Civil CREA RS 117.772