ANEXO III - MEMORIAL DESCRITIVO

# REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

# Esquina Caraguataí – Poço Preusse

Meta 01

# O presente memorial descritivo visa à Ativação do poço da rede de abastecimento de água, para atender localidade da Esquina Caraguataí – Poço dos Preusse no município de Entre-Ijuís.

A localidade rural da Esquina Caraguataí pertence a uma rede de água existente com cerca de 40 famílias.

JUSTIFICATIVA TÉCNICA:

Em virtude de no verão, período no qual ocorre aumento no consumo, o poço existente localizado na sede da Esquina Caraguataí não ter vazão suficiente e em virtude da bitola da rede principal ser de apenas DN 40 mm (saída do reservatório), optou-se pela perfuração de novo manancial hídrico (Poço dos Preusse). Dessa forma, pretende-se fazer uma nova rede para 22 economias (incluindo a Igreja) para ser atendido pelo poço novo (Preusse), aliviando a poço da rede da sede da Esquina Caraguataí.

Na meta 01, como não se sabe ao certo a extensão e as bitolas dos canos existentes, optou-se pela execução apenas da reservação, das instalações eletromecânicas, dos serviços preliminares e da instalação do dosador de cloro com a intenção de reduzir custos.

Como não há hidrômetros nestas 22 economias, estes foram incluídos no projeto.

Estão previstas as seguintes obras conforme projeto básico em anexo:

- A execução do tubo de PVC soldável de DN 50 mm em atendimento as especificações da NBR 5648/1999 (Sistemas Prediais de Águia Fria) correspondente ao trecho da saída do reservatório até encontrar o ramal principal existente será por conta da Secretaria da Agricultura, Indústria e comércio;

- O local de execução e trabalho deverá ser devidamente sinalizado com cone de PVC e com fita reflexiva de modo a preservar a integridade dos transeuntes e dos próprios operários e equipamentos utilizados;

- Deverão ser definidos e mantidos acessos alternativos, evitando-se a total obstrução de passagem de pedestres e/ou veículos;

- Os tubos devem ser transportados convenientemente apoiados tomando-se especial cuidado para que não sejam quebrados na ponta e bolsa;

- O assentamento da tubulação deverá seguir paralelamente à abertura da vala;

- A tubulação será assente em valas com dimensões mínimas de 0,40 x 0,60m (largura x profundidade);

- O fundo da vala deverá ser uniformizado a fim de que a tubulação se assente em todo o seu comprimento. Para preparar a base de assentamento, se o fundo for constituído de solo pedregoso, interpuser uma camada de terra ou areia, isenta de corpos estranhos e que tenha uma espessura não inferior a 10 cm acima. Se for constituído de rocha ou rocha decomposta, esta camada deverá ser não inferior a 15 cm. Havendo necessidade de calçar os tubos, fazê-lo somente com terra e/ou estacas de madeira ou ferro, nunca com pedras, sempre em consonância às determinações do Engenheiro;

- Os tubos deverão ser assentados alinhados. No caso de deflexões verticais e horizontais no ponto de conexão dos tubos, deverão ser respeitadas as tolerâncias admitidas pelo fabricante;

- O sentido de montagem das linhas deve ser caminhando-se das pontas dos tubos para as bolsas, ou seja, cada tubo deve ter como extremidade livre uma bolsa onde deve ser acoplada a ponta do tubo subsequente. As curvas deverão ser obtidas mediante o uso de conexões. Extremidades ou pedaços de tubos devem ser aproveitados mediante o uso de luvas;

- Sempre que o trabalho for interrompido, o último tubo assentado ou outras terminações da rede deverão ser tamponados com lona plástica ou similar e devidamente amarrada, a fim de evitar a entrada de elementos estranhos e águas de chuva;

- Antes do reaterro da vala todas as juntas executadas devem ser verificadas quanto a sua estanqueidade;

- O reaterro da vala deverá ser executado em camadas sucessivas de 20 cm de espessura, devidamente compactadas;

- Será instalada caixa d’água de fibra de vidro com capacidade de 10.000L com torre metálica de 9,0m de altura de cantoneiras cuja as bitolas e dimensões estão definidas em planta;

- As fundações da torre serão do tipo sapata isolada (80X80cm) com malha quadrada de 15 cm de Aço CA 50 de diâmetro de 12,5 mm;

- O poço deverá possui um cercado de 10x10 m por mourões de concreto e tela de arame malha nº 7 na altura de 1,50m e base de TIJOLOS MACIÇOS;

- O cercado do poço deverá conter um abrigo de alvenaria de tijolos de seis furos, medindo 1,20x1,20m,  coberto por telhas fibrocimento contendo no seu interior o quadro de comando. A porta desse abrigo deverá ser metálica de chapa dobrada com basculante e os vidros ser do tipo canelado de espessura mínima 4 mm.

# Entre-Ijuís, DEZEMBRO de 2019.

# _____________________________

# LUIS CARLOS FRANTZ

# Engenheiro civil CREA RS 117.772

MEMORIAL DESCRITIVO DOSADOR

DESCRIÇÃO TÉCNICA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DA ÁGUA

OBRA: Rede de água ESQUINA CARAGUATAÍ / Poço Preusse

DENOMINAÇÃO: Estação de tratamento contendo dosador mecânico de cloro + flúor.

INDICAÇÃO: O equipamento deverá ser recomendado para poço artesiano que tenha necessidade de desinfecção.

CAPACIDADE E DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO:

Os dosadores deverão realizar a desinfecção da água através da adição de cloro e flúor atendendo as especificações da legislação em vigor. Todos os equipamentos deverão atender a uma demanda mínima de até 20.000 litros/hora de água e capacidade de estocagem de insumos para tratar no mínimo 8.000 m3 de água.

Os equipamentos deverão operar mecanicamente tendo seu funcionamento acionado pela pressão da água dispensando o uso de energia elétrica, ser construídos em materiais anticorrosivos e ter abrigo próprio para permitir sua instalação ao ar livre.

As estações de tratamento deverão ser instaladas pela empresa vencedora, com seu funcionamento atestado, junto aos reservatórios de água sem custo adicional por profissional legalmente habilitado (com fornecimento de ART).

A localização do dosador de cloro e flúor deverá ser na base das torres metálicas na parte interna das mesmas.

A Estação de Tratamento deverá acompanhar 01 kg de cloro/fluor e kit de teste de cloro e acessórios necessários, atendendo aos parâmetros da Portaria 2.914/2011 do Ministério da Saúde.

Entre-Ijuís, DEZEMBRO de 2019.

___________________________

Luis Carlos Frantz

Engenheiro Civil - CREA RS 117.772

MEMORIAL DESCRITIVO

# PERÍMETRO DE PROTEÇÃO DOS POÇOS - MOURÕES

A dimensão definida para o perímetro de proteção do poço é de uma área de 10x10m (100m²), em torno do mesmo, edificado um muro de tijolos maciços (meio tijolo) de 15 cm de altura. Sobre este murro deverá ser fixada uma tela de malha n° 7 e arame n° 14. A amarração da tela deverá ser feita por arame galvanizado 14 BWG nas extremidades e no centro da mesma para garantir rigidez.

Os mourões de sustentação da tela deverão ser de concreto de 2,10 m de comprimento e o portão de entrada com 3,0m de largura deverá ser de tubos de 1” de diâmetro e espessura de 1,5 mm, fixado com duas dobradiças de ferro parafusadas nos mourões. Tanto os quatro cantos quanto as laterais do portão de acesso deverão ter escorras de concreto nas dimensões dos mourões. As escorras poderão ser amarradas por arame galvanizado aos mourões.

Verificar o detalhamento em planta.

# ABRIGO PARA O QUADRO DE COMANDO

Este deverá ser de 1,20 x 1,00 m (comprimento x largura) de tijolos de seis furos com paredes de 10 cm de largura assentados sobre o alicerce (para nivelamento) de alvenaria de tijolos maciços de 20 cm de largura.

As paredes não serão rebocadas e a cobertura será de telhas de fibrocimento de 6,0 mm de espessura, apoiadas sobre caibros de madeira de Eucaliptus (preferencialmente) nas dimensões de 5x7 cm.

As telhas serão fixadas aos caibros por parafusos zincado de rosca soberba, nas dimensões de 5/16” x 150 mm. Os caibros serão amarrados por arame galvanizado 14 BWG na alvenaria. Atentar para que o beiral do abrigo tenha pelo menos 30 cm em todos os lados.

O piso será de concreto alisado na espessura de 5,0 cm executado sobre um lastro de pedra brita nº 01 de igual espessura.

A porta será de chapa dobrada de aço pré-zincado de 80 x 2,10 m com veneziana. Os vidros deverão ser do tipo canelado e possuir a espessura mínima de 4,0 mm. A fechadura de embutir do tipo externa com cilindro completa de padrão de acabamento médio.

Verificar o detalhamento em planta.

Entre-Ijuís, DEZEMBRO de 2019.

___________________________

Luis Carlos Frantz

Engenheiro Civil - CREA RS 117.772