ANEXO I - Memorial descritivo

MEMORIAL DESCRITIVO PARA OBRAS DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO

GENERALIDADES:

O presente memorial tem por objetivo descrever os procedimentos que serão utilizados para a obra de Pavimentação Asfáltica em diversas ruas, conforme a relação em anexo, no Município de Entre-Ijuís/RS.

A colocação de materiais e/ou instalação de aparelhos deverão seguir as indicações e procedimentos recomendados pelos fabricantes e pela ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas.

É necessário que a empresa participante possua atestado de capacidade técnico devidamente registrado pelo CREA, em obra com características e quantidades semelhantes ao item de maior relevância abaixo listado:

- Concreto Betuminoso Usinado a Quente – CBUQ.

É necessário que o responsável técnico da empresa tenha atestado de capacidade técnica de serviço semelhante devidamente registrado pelo CREA.

A empresa participante desta licitação deverá comprovar a propriedade e disponibilidade dos seguintes equipamentos para a execução dos serviços do presente com as respectivas quantidades:

Motoniveladora (1 unidade);

Retroescavadeira (2 unidades);

Escavadeira Hidráulica (1 unidade);

Rolo compactador corrugado (1 unidade);

Caminhões Basculantes (10 unidades);

Caminhão Pipa (1 Unidade);

Rolo Compactador Liso (2 unidades);

Placa Vibratória (2 unidades);

Vassoura Mecânica (1 unidade);

Caminhão Espargidor de Asfalto (1 unidade);

Mini carregadeira com vassoura recolhedora – Bobcat (1 unidade)

Usina de mistura asfáltica para Concreto Betuminoso Usinado a Quente (1 unidade);

Vibroacabadora com nivelamento eletrônico (2 unidades);

Rolo Compactador de Pneus (2 unidades).

É necessário que as empresas participantes do processo licitatório façam visita técnica às obras através do seu responsável técnico em data a ser agendada com o Fiscal de Obras, responsável pelo projeto, com o prazo máximo até 5 dias úteis antes da licitação. Na visita técnica a empresa deverá sanar as dúvidas técnicas referentes à obra. O engenheiro expedirá o atestado que fará parte dos documentos que deverão ser apresentados pela empresa no dia da licitação.

A empresa participante deverá apresentar a licença de operação da usina de CBUQ a ser utilizada na obra fornecida pela FEPAM ou por órgão ambiental equivalente, sendo que a licença deverá estar atualizada e em plena vigência. Quando a usina de asfalto for propriedade de terceiros, deverá a empresa licitante apresentar declaração assinada pelo proprietário da usina, com firma reconhecida em cartório, que irá fornecer todo o material necessário para a execução da obra. A via será demarcada conforme projeto em toda sua extensão na largura indicada em projeto e obedecendo aos detalhes, tais como: redes pluviais, caixas coletoras, sarjetas de concreto, remendos profundos, reperfilagens...

No decorrer da execução deverá ocorrer o controle tecnológico das etapas e para isto a empresa deverá disponibilizar de laboratorista e auxiliares. No final da obra ser impresso um caderno com ensaios do controle tecnológico. A empresa executora deverá dispor uma equipe de topografia do início até o término da obra.

1. SERVIÇOS INICIAIS:

1.1. PLACA DE OBRA:

Têm por objetivo informar a população e os usuários da rua, os dados da obra. A placa deverá ser afixada em local visível, preferencialmente no acesso principal do empreendimento.

A placa deverá ser confeccionada em chapas de aço laminado a frio, galvanizado, com espessura de 1,25 mm para placas laterais à rua. As dimensões da placa são de 2,00m x 1,20m.

1.2. MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS:

Previamente será mobilizado equipamento conforme anteriormente descrito e pessoal de topografia para a realização da locação da obra, com a demarcação em pista das atividades a serem executadas.

1.3. ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA:

Esta especificação se aplica aos serviços escavação e carga de material para execução de base nas áreas onde será implantado pavimento novo.

A execução destes serviços deverá seguir a orientação da topografia.

1.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE PARA DMT DE 4 Km:

O transporte será feito por caminhões basculantes para áreas definidas pela fiscalização. Sua DMT será de 4 km.

1.5. ESPALHAMENTO MECANIZADO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA E COMPACTAÇÃO DE ATERRO 100% P.N.

O material proveniente da jazida será espalhado com motoniveladora em camadas de 20 cm para posterior etapa de compactação. Se no espalhamento for verificado a presença de tocos e de vegetação, estes deverão ser removidos.

São atividades, cuja implantação requer a utilização de equipamentos adequados para prática tecnológica.

A compactação do aterro deve atingir índice de 100% P.N.

A compactação dos materiais deve ser em camadas iguais e não superior a 20 cm.

2. PAVIMENTAÇÃO

2.1. MEIO-FIO DE CONCRETO:

Este serviço consiste no preparo, nivelamento da superfície, implantação e escoramento com material local do meio-fio pré-moldado.

Deverá ter-se um cuidado especial no nivelamento da peça, bem como no rejunte de argamassa.

Nos locais onde for previsto a implantação de acesso para deficientes físicos, deve-se proceder ao rebaixo do meio fio, conforme especificado em projeto.

A sua base terá 13cm, altura de 30cm e comprimento de 100cm. Os meios fios serão medidos em m lineares executados no local.

2.2. BASE DE BRITA GRADUADA:

Sobre a sub-base de cascalho, será executada a brita graduada.

As bases granulares são camadas constituídas de mistura de solos e materiais britados, ou produtos totais de britagem.

A base será executada numa espessura de 10 cm, com brita graduada.

A compactação deverá ser executada com rolo vibratório liso até atingir a densidade máxima.

A sua execução deverá seguir as orientações na especificação DAER ES-P 08/91, o agregado para a base deverá ser CLASSE A.

2.3. TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA:

Considerando as pedreiras comerciais que possam atender em quantidade e de acordo com as especificações, a DMT será de 30 Km.

2.4. IMPRIMAÇÃO COM CM-30:

Imprimação é uma pintura de material betuminoso aplicada sobre a superfície da base antes da execução de um revestimento betuminoso qualquer, com objetivo de promover condições da aderência entre a base e o revestimento e impermeabilizar a base.

A imprimação será realizada com caminhão espargidor, devidamente calibrado para execução dos serviços, o tráfego sobre áreas imprimidas só deve ser permitido depois de decorridas no mínimo 24 horas de sua aplicação e quando estiver convenientemente curado.

O material a ser utilizado será o asfalto diluído CM 30, com a taxa de 1,2 l/m².

Esta pintura será efetivada em toda a área de intervenção. Deverá ser regular e uniforme.

2.5. PINTURA DE LIGAÇÃO

Consiste a pintura de ligação na aplicação de uma pintura de material betuminoso sobre a superfície de uma base ou de um pavimento, antes da execução de um revestimento betuminoso, objetivando promover a aderência entre este revestimento e a camada subjacente.

2.6. REVESTIMENTO ASFÁLTICO (CBUQ):

Execução de camada asfáltica em CBUQ (concreto betuminoso usinado a quente) com espessura média compactada determinada nos projetos e orçamento discriminado. Trata-se de uma mistura flexível, resultante do processamento a quente, em uma usina apropriada, fixa ou móvel, de agregado mineral graduado, material de enchimento ("filler" quando necessário) e cimento asfáltico, espalhada e comprimida a quente.

O material asfáltico a ser utilizado é o CAP 50-70.

Os agregados para o concreto asfáltico serão constituídos de uma mistura de agregado graúdo, agregado miúdo e, quando necessário "filler".

Os agregados graúdo e miúdo podem ser pedra britada, seixo rolado britado ou outro material indicado por projeto.

O agregado graúdo é o material que fica retido na peneira nº 4 e o agregado miúdo é o material que passa na peneira nº 4.

Esses agregados devem estar limpos e isentos de materiais decompostos, preciso no controle da matéria orgânica e devem ser constituídos de fragmentos sãos e duráveis, isentos de substâncias deletérias.

A mistura de agregados para o concreto asfáltico deve enquadrar-se em faixa do DAER, de acordo com a espessura a ser aplicada.

Todo o equipamento, antes do início da execução da obra, deverá ser examinado pela Fiscalização, devendo estar de acordo com esta Especificação, sem o que não será dada a ordem de serviço.

São previstos os seguintes equipamentos:

- Usinas;

- Vibro-acabadoras de nivelamento eletrônico;

- Rolos compactadores;

- Caminhões;

- Balança para pesagem de caminhões.

- Usinas para misturas asfálticas

O concreto asfáltico deve ser misturado em uma usina fixa, gravimétrica ou volumétrica. Os agregados podem ser dosados em peso ou em volume.

Cada usina deverá estar equipada com uma unidade classificadora de agregado, após o secador, e dispor de misturador de "pug-mill", com duplo eixo conjugado, provido de palhetas reversíveis e removíveis, ou outro tipo capaz de produzir uma mistura uniforme. Deve, ainda, o misturador possuir dispositivos de descarga, de fundo ajustável e dispositivo para o controle do ciclo completo da mistura.

Poderá também ser utilizada uma usina com tambor secador/ misturador de duas zonas (convecção e radiação) - "Drum-Mixer", provida de: coletor de pó, alimentador de "filler", sistema de descarga da mistura betuminosa por intermédio de transportador de correia com comporta do tipo "Clam-shell" ou, alternativamente em silos de estocagem.

A usina deverá possuir silos de agregados múltiplos, com pesagem dinâmica dos mesmos e deverá ser assegurada a homogeneidade das granulometrias dos diferentes agregados.

A usina deverá possuir ainda uma cabina de comandos e de quadros de força.

Tais partes devem estar instaladas em recinto fechado, com os cabos de força e comandos ligados em tomadas externas, especiais para essa aplicação. A operação de pesagem dos agregados e do ligante betuminoso deverá ser semi-automática, com leitura instantânea e acumulada dos mesmos, através de digitais em "display" de cristal líquido.

Deverão existir potenciômetros para compensação das massas específicas dos diferentes tipos de cimentos asfálticos e para seleção de velocidades dos alimentadores dos agregados frios.

Os agregados devem ser secados por meio de um tambor secador, o qual é regularmente alimentado por qualquer combinação de correias transportadoras ou elevadores de canecas. O secador deve ser provido de um instrumento para determinar a temperatura do agregado que sai do secador.

O termômetro deve ter precisão de 5°C e deve ser instalado de tal maneira que a variação de 5°C na temperatura do agregado seja mostrada pelo termômetro dentro de um minuto.

- Vibro-acabadora

As vibro-acabadoras devem ser autopropelidas e possuírem um silo de carga, e roscas distribuidoras, para distribuir uniformemente a mistura em toda a largura de espalhamento da vibroacabadora.

As vibroacabadoras devem possuir dispositivo eletrônico para nivelamento, de acordo com as atuais exigências do DNIT, de forma que a camada distribuída tenha a espessura solta que assegure as condições geométricas de seção transversal, greide e espessura compactada de projeto.

Se durante a construção for verificado que o equipamento não propicia o acabamento desejado, deixando a superfície fissurada, segregada, irregular etc, e não for possível corrigir esses defeitos, esta acabadora deverá ser substituída por outra que produza um serviço satisfatório.

A vibroacabadora deve operar independentemente do veículo que está descarregando.

Enquanto o caminhão está sendo descarregado, o mesmo deve ficar em contato permanente com a vibroacabadora, sem que sejam usados os freios para manter esse contato.

- Equipamento de compactação

Todo o equipamento de compactação deve ser autopropulsor e reversível.

Os rolos "tandem" de aço com dois eixos devem pesar, no mínimo, 8 ton.

Os rolos usados para a rolagem inicial devem ser equipados com rodas com diâmetro de, no mínimo, 1,00m.

Os rolos pneumáticos devem ser do tipo oscilatório com uma largura não inferior a 1,90m e com as rodas pneumáticas de mesmo diâmetro, tendo uma banda de rodagem satisfatória.

Rolos com rodas bamboleantes não serão permitidos.

Os pneus devem ser montados de modo que as folgas entre os pneus adjacentes sejam cobertas pela banda de rodagem do pneu seguinte.

Os pneus devem ser calibrados para o peso de operação, de modo que transmitam uma pressão de contato "pneu-superfície" que produza a densidade mínima especificada.

Os rolos pneumáticos devem possuir dispositivos que permitam a variação simultânea de pressão em todos os pneus.

A diferença de pressão entre os diversos pneus não deverá ser superior a 5 libras por polegada quadrada.

Cada passagem do rolo deve cobrir a anterior adjacente, em pelo menos 0,30m.

O Empreiteiro deverá possuir um equipamento mínimo, constando de um rolo pneumático e um rolo "tandem" de dois eixos de 8ton. para cada vibroacabadora, com um operador para cada rolo, ou naquelas quantidades e tipos indicados nas especificações particulares do projeto.

- Caminhões para transporte da mistura

Os caminhões tipo basculantes para o transporte do concreto asfáltico, deverão ter caçambas metálicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com água e sabão, óleo parafínico, ou solução de cal, de modo a evitar a aderência da mistura às chapas.

- Balança para pesagem de caminhões

Para pesagem de caminhões com o concreto asfáltico, deverá ser usada balanças da COTRISA, UGGERI OU 3 TENTOS com a precisão de 0,5% da carga máxima indicada e sua capacidade deve ser, pelo menos, 2000kg superior à carga total máxima a ser pesada.

As balanças deverão ser aferidas sempre que a Fiscalização julgar conveniente.

Os dispositivos de registro e controle da balança devem ser localizados em local abrigado e protegido contra agentes atmosféricos e climáticos.

- PROJETO DA MASSA ASFÁLTICA DO CBUQ:

Antes da emissão da ordem de inicio dos serviços deverá ser apresentada à fiscalização o projeto de massa asfáltica do concreto betuminoso usinado a quente, conforme especificações do DAER ES-P 16/91.

Tal projeto deverá constar os seguintes itens:

a) Composição granulométrica da mistura, sendo que a mesma deverá atender às especificações do DAER ES-P 16/91.

b) Teor de ligante de projeto;

c) Características Marshall do Mistura conforme especificações do DAER ES-P 16/91:

1. Massa específica aparente da mistura;

2. Estabilidade 60º C: 500 Kgf (mínimo)

3. Vazios de ar: 3 – 5%

4. Fluência 60º C (1/100’’): 8 – 16 ‘’

5. Relação Betume-Vazios: 75 – 82

Para fins de controle da massa asfáltica do pavimento serão coletadas amostras da mesma na pista antes da compactação para determinar a granulometria e teor de asfalto da mistura, sendo que os mesmos deverão enquadrar-se nas especificações de projeto.

d) Controle dos agregados da mistura conforme especificações do DAER ES-P 16/91:

1. Densidade efetiva dos agregados

2. Índice de Lamelaridade da mistura dos agregados: máximo 50%

3. Porcentagem dos agregados utilizados na mistura

A rolagem inicial deve ser realizada quando a temperatura da mistura for tal que somada à temperatura do ar esteja entre 150°C e 190°C.

Se a temperatura de qualquer mistura asfáltica que deixar a usina cair mais do que 12°C, entre o tempo de carregamento na estrada, deve-se usar lonas para cobrir as cargas.

As misturas devem ser colocadas na estrada quando a temperatura atmosférica estiver acima de 10°C.

O preço unitário incluirá a obtenção de materiais (inclusive ligante betuminoso), o preparo da mistura, o espalhamento, a compactação da mistura, toda mão de obra e encargos, equipamentos e eventuais relativos a este serviço.

2.7. 	TRANSPORTE DO CBUQ

Considerando as usinas de CBUQ existentes na região que possam atender em quantidade e de acordo com as especificações, a DMT é de 30 Km em estrada pavimentada.

Os caminhões tipo basculantes para o transporte do concreto asfáltico, deverão ter caçambas metálicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com água e sabão, óleo parafínico, ou solução de cal, de modo a evitar a aderência da mistura asfáltica às chapas.

- SINALIZAÇÃO E RAMPA PNE

Sinalização Horizontal:

Os serviços não podem ser executados quando a temperatura ambiente estiver acima de 40ºC ou estiver inferior a 5ºC, e quando tiver ocorrido chuva 2 horas antes da aplicação. A diluição da tinta só pode ser feita após a adição das microesferas de vidro I A, com no máximo 5% em volume de água potável, para o ajuste da viscosidade. Qualquer outra diluição deve ser expressamente determinada ou autorizada pela fiscalização desta Prefeitura através do Departamento de Engenharia desta municipalidade. Sempre que houver insuficiência de contraste entre as cores do pavimento e da tinta, as faixas demarcatórias devem receber previamente pintura de contraste na cor preta, para proporcionar melhoria na visibilidade diurna. A tinta preta deve ter as mesmas características da utilizada na demarcação. Se não especificada, a espessura de aplicação deve ser de no mínimo 0,5 mm. A abertura do trecho ao tráfego somente pode ser feita após, no mínimo, 30 minutos após o término da aplicação.

A aplicação pode ser mecânica ou manual.

Linhas Demarcadoras de Faixas de Tráfego:

Por se tratar de um via urbana a pintura da faixa poderá ser com 3 metros de comprimento e trecho de interrupção de pintura com comprimento de 6 metros (proporção 1:2). A cor da Linha Demarcadora de Faixa de Tráfego será o amarelo por se tratar de faixa com sentidos opostos de tráfego (pista simples). A largura da pintura devera ser de 12 centímetros.

Este serviço será executado pelo município.

ACESSO A CADEIRANTES

As calçadas devem serão rebaixadas conforme apresentado em projeto.

Não deve haver desnível entre o término do rebaixamento da calçada e o leito carroçável.

Os rebaixamentos de calçadas devem ser construídos na direção do fluxo de pedestres.

A inclinação deve ser constante e não superior a 8,33% (1:12).

Os rebaixamentos das calçadas localizados em lados opostos da via devem estar alinhados entre si.

O detalhamento da rampa encontra-se em planta anexa.

4. ENSAIOS TECNOLÓGICOS

Serão executados ensaios tecnológicos de granulometria por peneiramento e teor de betume, afim de verificar a qualidade do material.

OBSERVAÇÃO:

Durante a obra deverá ocorrer o controle tecnológico das etapas fornecendo um Laudo Técnico de controle tecnológico, o qual deverá atender às recomendações constantes nas “Especificações de Serviço (ES) e normas do Departamento Nacional de Infra Estrutura de Transportes – DNIT”.

Entre-Ijuís, 25 de Janeiro de 2.019

_________________________

LUCIANA MALLMANN

ENGª. CIVIL – CREA/RS nº 159.418

ANEXO A

RUAS COM PAVIMENTO EM PEDRAS IRREGULARES EXISTENTES:

Rua Francisco Richter - entre a Rua Estevão Klaic e a Rua Vicente Manoel de Deus

Rua Carlos França - entre Rua Integração e Rua Clódio Beck

Rua Clódio Beck - entre a Rua Carlos França e Rua João Optiz

Rua Jocundo Solimann - entre a Rua Vicente Manoel de Deus e Rua Horacio Pedroso

Rua Francisco Richter - entre a Rua Horacio Pedroso e a Rua Braulio Mario Ribas

Rua Nascimento Meireles - entre Rua Horacio Pedroso e Rua Braulio Mario Ribas

Rua Vicente Manoel de Deus - Entre Rua Adolfo Pinto e Rua Feliciano Dutra

Rua Braulio Mario Ribas - entre Rua Adolfo Pinto e Rua Adelmo João Sartori

Rua João Batista Carlexo - entre Av Valerio Emilio Ribas e Rua Fernando Gallert

Rua João Batista Carlexo - entre Rua Fernando Gallert e Rua Licinio Matzmbacher

Rua João Batista Carlexo - entre Rua Licinio Matzmbacher e Rua Henrique Seifert

Travessa Adélia Anesi - entre Rua Manuel Fernandes e Rua Horacio Pedroso

Travessa Manoel Fernandes - entre a Travessa Adélia Anesi e a Rua Adolfo Pinto

Travessa Marli Thiel - entre Rua Braulio Mario Ribas até a fruteira

Travessa Marli Thiel - entre fruteira até a Rua Vicente Manoel de Deus

Rua Prof Ivone - Entre Rua Jose Pizzolotto e Rua Alfredo Thiel

Rua Alfredo Thiel - entre Rua Prof Ivone e Rua João Candido Saragozo

Rua João Candido Saragozo - entre Rua Alfredo Thiel e Rua Dorival Batista

Rua Bento Gelatti - entre Rua Dorival Batista e Rua São Francisco.

Rua São Francisco - entre Rua Bento Gelatti e Rua Paulo Sulimann

Rua São Francisco - entre Rua Paulo Sullimann e Rua Dalila Lorenzoni

Travessa Domingos Osório Pereira - entre Rua Integração e Dalila Lorenzoni

Rua Mário Nicola Pizzolotto - entre a Rua José Pizzoloto e Rua Ernesto Cardoso

Rua Ernesto Cardoso - entre a Rua Integração e Rua José Pizzolotto

Rua Henrique Seifert - entre a Rua Integração e Rua João Batista Carlexo

RUAS SEM PAVIMENTO EM PEDRAS IRREGULARES EXISTENTES:

Rua Mário Nicola Pizzolotto - entre a Rua José Pizzoloto e Rua Ernesto Cardoso

Rua Docelina A. de Carvalho/Rua João Adelmo Sartori - entre a Rua Adolfo Pinto e Rua Chiquito de Moura

Rua Francisco Richter- entre a Rua Estevão Klaich e Viveiro Municipal

Rua Ararê Albuquerque de Deus - entre a Rua Vicente Manoel de Deus e entrada estacionamento Prefeitura

MEMÓRIA DE CÁLCULO

PLACA DE OBRA (PADRA CAIXA) 2,00m x 1,20m

01 unidade

Total = 01 unid.

MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS:

Área da pista = m²

Medido em planta = 35.659,57 m²

Total = 35.659,57 m²

Obs: Somatório de vários trechos conforme planilhas abaixo.

PLANILHA QUE NÃO SERÁ EXECUTADO BASE:

| Rua Francisco Richter - entre a Rua Estevão Klaic e a Rua Vicente Manoel de Deus | 123,66 | 11,10 | 1.372,63 |
| --- | --- | --- | --- |
| Rua Carlos França - entre Rua Integração e Rua Clódio Beck | 105,00 | 9,80 | 1.029,00 |
| Rua Clódio Beck - entre a Rua Carlos França e Rua João Optiz | 193,50 | 8,10 | 1.567,35 |
| Rua Jocundo Solimann - entre a Rua Vicente Manoel de Deus e Rua Horacio Pedroso | 188,40 | 9,10 | 1.714,44 |
| Rua Francisco Richter - entre a Rua Horacio Pedroso e a Rua Braulio Mario Ribas | 226,25 | 7,10 | 1.606,38 |
| Rua Nascimento Meireles - entre Rua Horacio Pedroso e Rua Braulio Mario Ribas | 219,00 | 8,30 | 1.817,70 |
| Rua Vicente Manoel de Deus - Entre Rua Adolfo Pinto e Rua Feliciano Dutra | 116,00 | 9,00 | 1.044,00 |
| Rua Braulio Mario Ribas - entre Rua Adolfo Pinto e Rua Adelmo João Sartori | 287,20 | 7,20 | 2.067,84 |
| Rua João Batista Carlexo - entre Av Valerio Emilio Ribas e Rua Fernando Gallert | 126,70 | 7,20 | 912,24 |
| Rua João Batista Carlexo - entre Rua Fernando Gallert e Rua Licinio Matzmbacher | 138,80 | 7,40 | 1.027,12 |
| Rua João Batista Carlexo - entre Rua Licinio Matzmbacher e Rua Henrique Seifert | 119,00 | 7,40 | 880,60 |
| Travessa Adélia Anesi - entre Rua Manuel Fernandes e Rua Horacio Pedroso | 124,60 | 7,00 | 872,20 |
| Travessa Manoel Fernandes - entre a Travessa Adélia Anesi e a Rua Adolfo Pinto | 149,00 | 7,50 | 1.117,50 |
| Travessa Marli Thiel - entre Rua Braulio Mario Ribas até a fruteira | 37,90 | 8,20 | 310,78 |
| Travessa Marli Thiel - entre fruteira até a Rua Vicente Manoel de Deus | 59,70 | 5,70 | 340,29 |
| Rua Prof Ivone - Entre Rua Jose Pizzolotto e Rua Alfredo Thiel | 85,30 | 8,10 | 690,93 |
| Rua Alfredo Thiel - entre Rua Prof Ivone e Rua João Candido Saragozo | 194,00 | 8,00 | 1.552,00 |
| Rua João Candido Saragozo - entre Rua Alfredo Thiel e Rua Dorival Batista | 100,00 | 7,00 | 700,00 |
| Rua Bento Gelatti - entre Rua Dorival Batista e Rua São Francisco. | 55,80 | 7,50 | 418,50 |
| Rua São Francisco - entre Rua Bento Gelatti e Rua Paulo Sulimann | 187,20 | 8,90 | 1.666,08 |
| Rua São Francisco - entre Rua Paulo Sullimann e Rua Dalila Lorenzoni | 105,90 | 8,90 | 942,51 |
| Travessa Domingos Osório Pereira - entre Rua Integração e Dalila Lorenzoni | 186,00 | 8,10 | 1.506,60 |
| Rua Mário Nicola Pizzolotto - entre a Rua João Optiz e Rua Ernesto Cardoso | 86,00 | 7,00 | 602,00 |
| Rua Ernesto Cardoso - entre a Rua Integração e Rua José Pizzolotto | 242,20 | 7,10 | 1.719,62 |
| Rua Henrique Seifert - entre a Rua Integração e Rua João Batista Carlexo | 358,10 | 7,60 | 2.721,56 |

PLANILHA QUE SERÁ EXECUTADO BASE:

| Rua Mário Nicola Pizzolotto - entre a Rua João Optiz e Rua Ernesto Cardoso | 106,00 | 7,00 | 742,00 |
| --- | --- | --- | --- |
| Rua Adelmo João Sartori - entre a Rua Adolfo Pinto e Rua Chiquito de Moura | 369,30 | 7,00 | 2.585,10 |
| Rua Francisco Richter- entre a Rua Estevão Klaich e Viveiro Municipal | 125,20 | 10,00 | 1.252,00 |
| Rua Ararê Albuquerque de Deus-entre a Rua Vicente Manoel de Deus e entrada estacionamento Prefeitura | 125,80 | 7,00 | 880,60 |

ESCAVAÇÃO E CARGA DE CASCALHO:

Área da pista x Espessura = Volume

5.459,70m² x 0,20m = 1.091,94 m³

Total = 1.091,94 m³

TRANSPORTE DE MATERIAL DA JAZIDA – DMT 4Km:

Área da pista x Espessura = Volume

5.459,70m² x 0,20m = 1.091,94 m³

Total = 1.091,94 m³

ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO A 100% P.N.:

Área da pista x Espessura = Volume

5.459,70m² x 0,20m = 1.091,94 m³

Total = 1.091,94 m³

LIMPEZA OU LAVAGEM DA PISTA:

Área da pista = m²

Descrito na planilha de mobilização e serviços topográficos = 30.199,87 m²

Total = 30.199,87 m²

MEIO-FIO PRÉ MOLDADO 12X30 cm:

Comprimento em Projeto

Somatório dos trechos da planilha a qual será executada base = 1.452,60 ml

Total = 1.452,60 ml

BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO:

Área da pista x Espessura = Volume

5.459,70 m² x 0,10m = 545,97 m³

Total = 545,97 m³

TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA – DMT 30 KM:

Área da pista x Espessura = Volume

5.459,70 m² x 0,10m = 545,97 m³

Total = 545,97 m³

IMPRIMAÇÃO COM CM 30:

Área Pavimentação A = 5.459,70 m²

Total = 5.459,70 m²

PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR 1C:

Área da pista = m²

Medido em planta = 35.659,57 m²

Total = 35.659,57 m²

Obs: Somatório de vários trechos conforme planilhas de quantitativos.

REPERFILAGEM COM CBUQ – 2 cm:

Área da pista x Espessura = Volume

30.199,87 m² x 0,02m = 603,92m³

Total = 603,92 m³

PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR 2C:

Área da pista = m²

Medido em planta = 30.199,87 m²

Total = 30.199,87 m²

Obs: Somatório de vários trechos conforme planilhas de quantitativos.

CAMADA DE CBUQ – 3 cm:

Área da pista x Espessura = Volume

35.659,57 m² x 0,03m = 1.069,78 m³

Total = 1.069,78 m³

TRANSPORTE DE CBUQ - DMT 30 KM:

Área da pista x Espessura = Volume

TOTAL = 603,92 m³ + 163,79 m³ + 905,89 m³ = 1.673,60 m³

Total = 1.673,60 m³

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL RETROREFLETIVA:

Comprimento em Projeto x Largura = Área

4.781,08m x 0,12m = 573,73 m²

Total = 573,73 m²

SINALIZAÇÃO ÁREAS ESPECIAIS:

Comprimento em Projeto x Largura x número de faixas = Área

Medido em planta.

371,25 m²

Total = 371,25 m²

ACESSO A CADEIRANTES:

Localização em Projeto

20 unidades

Total = 20,00 unid.

ENSAIOS TECNOLÓGICOS:

Ensaio de Granulometria: 10 unid.

Ensaio de Teor de Betume: 10 unid.

20 unidades

Total = 20,00 unid.

Entre-Ijuís, 25 de Janeiro de 2.019

__________________________________

LUCIANA MALLMANN

ENGª. CIVIL – CREA/RS nº 159.418