ANEXO VIII - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| ORÇAMENTO GLOBAL |  |
| --- | --- |
| LOCAL: RUAS DO MUNICÍPIO | MUNICÍPIO: ENTRE-IJUÍS |
| TRECHO: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO | SINAPI REFERÊNCIA: JUNHO/2018 |
| ÁREA DE PISTA: | VALOR: R$ 1.772.670,59 |
| ITEM | SERVIÇOS | UNID. | QTDE. | PREÇO UNITÁRIO (R$) | VALORES TOTAIS (R$) | SINAPI |
|  |  |  |  | M.O. | MATERIAL | TOTAL UNIT. | TOTAL |  |
| 1 | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | PLACA DE OBRA - 2,00m x 1,20m | m² | 2,40 | 112,05 | 261,44 | 373,49 | R$ 896,38 | 79209/001 |
| 1.2 | MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS | m² | 35.659,57 | 0,13 | 0,31 | 0,45 | R$ 15.929,17 | 78472 |
| 1.3 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE CASCALHO | m³ | 1.091,94 | 1,08 | 2,52 | 3,60 | R$ 3.928,53 | 74151/001 |
| 1.4 | TRANSPORTE DE MATERIAL DA JAZIDA - PARA DISTÂNCIAS MAIORES QUE 4 KM | m³ | 1.091,94 | 3,09 | 7,20 | 10,29 | R$ 11.231,91 | 4 Km X 97912 |
| 1.5 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1 CATEGORIA, REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE ATERRO 100% P.N. | m³ | 1.091,94 | 2,18 | 5,10 | 7,28 | R$ 7.949,34 | 74034/001+41722 |
| TOTAL DO ITEM 1 - TERRAPLENAGEM |  |  |  |  |  | R$ 39.935,33 |  |
| 2 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | MEIO FIO PRÉ-MOLDADO 15X13X30 CM | m | 1.452,60 | 13,10 | 30,56 | 43,66 | 63.414,66 | 94273 |
| 2.2 | EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA, INLCUINDO COMPACTAÇÃO | m³ | 545,97 | 30,68 | 71,60 | 102,28 | 55.843,15 | 96396 |
| 2.3 | TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA - DMT 30 KM | m³ | 545,97 | 8,26 | 19,27 | 27,53 | 15.028,61 | 30 Km X 83356 |
| 2.4 | IMPRIMAÇÃO COM CM 30 | m² | 5.459,70 | 1,60 | 3,74 | 5,35 | 29.200,33 | 96401 |
| 2.5 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR 1C | m² | 35.659,57 | 0,48 | 1,12 | 1,61 | 57.258,89 | 72942 |
| 2.6 | REPERFILAGEM COM CBUQ - 2CM | m³ | 603,92 | 239,73 | 559,37 | 799,10 | 482.592,37 | COMPOSIÇÃO 1 |
| 2.7 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR 2C | m² | 30.199,87 | 0,53 | 1,23 | 1,75 | 52.867,44 | 72943 |
| 2.8 | CAMADA CBUQ 3CM | m³ | 1.069,68 | 239,73 | 559,37 | 799,10 | 854.781,07 | COMPOSIÇÃO 1 |
| 2.9 | TRANSPORTE DE CBUQ - DMT 30 KM | m³ | 1.673,60 | 0,53 | 1,23 | 1,75 | 59.403,80 | 30Km X 95303 |
| 2.10 | LIMPEZA OU LAVAGEM DA PISTA | m² | 30.199,87 | 10,65 | 24,85 | 35,49 | 58.701,09 | 73806/001 |
| TOTAL DO ITEM 2 - PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  |  | R$ 1.729.091,40 |  |
| 3 | SINALIZAÇÃO E RAMPA PNE |  |  |  |  |  |  |  |
| *3.1 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA (L=12 CM) | m² | 537,73 |  |  |  |  | 72947 |
| *3.2 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS | m² | 371,25 |  |  |  |  | 72947 |
| *3.3 | ACESSO A CADEIRANTES - INCL. REMOÇÃO, BOTA-FORA E PREPARO SUPERFICIE | UNID. | 20,00 |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO 2 |
| TOTAL DO ITEM 3 - SINALIZAÇÃO |  |  |  |  |  | R$ - |  |
| 4 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO | UNID. | 10,00 | 0,00 | 0,00 | - | 1.740,32 | 74022/006 |
| 4.2 | ENSAIO DE TEOR DE BETUME - CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO | UNID. | 10,00 | 52,21 | 121,82 | 174,03 | 1.903,55 | 74022/005 |
| TOTAL DO ITEM 4 - ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  |  |  |  |  | R$ 3.643,87 |  |
| TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO |  |  |  |  |  | R$ 1.772.670,59 |  |
| DATA BASE = JUNHO/2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| BDI 20,73% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBS: O presente orçamento foi elaborado considerando o regime não desonerado de tributação da folha de pagamento |  |  |
| * este item é contrapartida do município |  |  |  |  |  |