ANEXO VII - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| PLANILHA DE DESONERAÇÃO |
| --- |
| Programa | Data Referência SINAPI |
| PAC | 30/05/2019 FEVEREIRO 2019 |
| Concedente | Convenente Termo de compromisso |
| FUNASA | Prefeitura Municipal de ENTRE-IJUÍS / RS TC/PAC 0620/2016 |
| ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | CÓDIGO SINAPI | UN. | QUANT. | COM DESONERAÇÃO | Diferença |
|  |  |  |  |  | Preço unitário | Valor Desonerado s/ BDI | Valor c/ BDI = 30,25 % |  |
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |
| 1.1 | Locação simples de construção sem gabarito de madeira * | 99059 | m² | 65,00 | 5,33 | 346,45 | 451,25 | 8,86 |
| 1.2 | Escavação manual em solo até 2,00m de profundidade | 93358 | m³ | 37,00 | 62,14 | 2.299,18 | 2.994,68 | 153,30 |
| TOTAL DO ITEM SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 3.445,93 |  |
| 2.0 | FUNDAÇÕES |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Concreto ciclópico, traço 1:3:6+30% de pedra de mão - prep/lanc. | 73361 | m³ | 9,75 | 365,58 | 3.564,41 | 4.642,64 | 28,90 |
| 2.2 | Alvenaria de tijolos maciços e = 20cm. | 72131 | m² | 35,00 | 116,30 | 4.070,50 | 5.301,83 | 20,76 |
| 2.3 | Impermeabilização com hidroasfalto | 74106/001 | l | 75,00 | 9,24 | 693,00 | 902,63 | 17,84 |
| 2.4 | Chapisco de parede traço 1:3 preparo manual | 87878 | m² | 70,00 | 3,32 | 232,40 | 302,70 | 5,36 |
| 2.5 | Emboço paulista (massa única) traço 1:2:8 (cimento:cal e areia media), espessura 1,5 cm, preparo mecanico da argamassa ** | 87529 | m² | 70,00 | 19,72 | 1.380,40 | 1.797,97 | 20,05 |
| TOTAL DO ITEM FUNDAÇÕES |  |  | 12.947,77 |  |
| 3.0 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Reaterro manual com material proveniente da escavação | 93382 | m³ | 20,50 | 23,84 | 488,72 | 636,56 | 30,56 |
| TOTAL DO ITEM MOVIMENTO DE TERRA |  |  | 636,56 |  |
| 4.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Lastro de brita n.º 1 espes. 5,0 cm *** | 83668 | m² | 49,50 | 4,11 | 203,45 | 264,99 | -1,73 |
| 4.2 | Contrapiso/Lastro concreto 1:4,5:4,5 s/betoneira e=5cm # | 94962 | m² | 49,50 | 13,44 | 665,28 | 866,53 | -19,07 |
| 4.3 | Piso cimentado liso traço 1:3 (cimento e areia lavada média), esp = 2,0cm | 98679 | m² | 49,50 | 26,55 | 1.314,23 | 1.711,78 | 1,54 |
| TOTAL DO ITEM PAVIMENTAÇÃO |  |  | 2.843,29 |  |
| 5.0 | ALVENARIA |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Alvenaria singela de blocos cerâmicos furados 1/2 vez (espessura 9 cm), incluindo colunas p/ tanque (traço1:4) | 87499 | m² | 369,75 | 70,40 | 26.030,40 | 33.904,60 | 982,64 |
| TOTAL DO ITEM ALVENARIA |  |  | 33.904,60 |  |
| 6.0 | REVESTIMENTOS |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Chapisco de parede traço 1:3 preparo manual | 87878 | m² | 724,00 | 3,32 | 2.403,68 | 3.130,79 | 55,48 |
| 6.2 | Emboço paulista (massa única) traço 1:2:8 (cimento:cal e areia media), espessura 1,5 cm, preparo mecanico da argamassa ** | 87529 | m² | 724,00 | 19,72 | 14.277,28 | 18.596,16 | 207,36 |
| TOTAL DO ITEM REVESTIMENTOS |  |  | 21.726,95 |  |
| 7.0 | COBERTURA |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Trama de madeira composta por terças para telhados de até duas águas para telha fibrocimento | 92543 | m² | 65,00 | 14,96 | 972,40 | 1.266,55 | -32,06 |
| 7.2 | Telhamento com telhas de fibrocimento ondulada, esp = 6mm com recobrimento lateral 1.1/4" de onda, incluso acessórios de fixação | 94210 | m² | 65,00 | 33,19 | 2.157,35 | 2.809,95 | -89,55 |
| 7.3 | Imunização madeiramento de cobertura | 55960 | m² | 65,00 | 4,90 | 318,50 | 414,85 | 6,59 |
| TOTAL DO ITEM COBERTURA |  |  | 4.491,35 |  |
| 8.0 | ESQUADRIAS |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 8.2 8.3 8.4 | Aduela/Marco/Batente para porta de 60x210cm Fixação com argamassa + Porta de madeira semi oca 60x210 cm espessura 3,5cm, incluso dobradiças e parfusos - Fornecimento e instalação. ESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS | 91291 + 90820 | unid | 25,00 | 552,60 | 13.815,00 | 17.994,04 | -403,62 |
|  | Basculante metálico, tipo cantoneira 5/8x1/8" - Fornecimento e instalação | 94559 | m² | 9,00 | 534,13 | 4.807,17 | 6.261,34 | -150,04 |
|  | Fechadura de embutir para porta de banheiro, completa, acabamento pardão popular - Fornecimento e instalação | 91305 | unid | 25,00 | 57,73 | 1.443,25 | 1.879,83 | -28,65 |
|  | Vidro fantasia tipo canelado espessura 4 mm - Fornecimento e instalação | 72122 | m² | 9,00 | 101,04 | 909,36 | 1.184,44 | -38,81 |
| TOTAL DO ITEM ESQUADRIAS |  |  | 27.319,65 |  |
| 9.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Abertura/fechamento rasgo alvenaria para tubos, fechamento com massa traço 1:4 (cimento e areia) | 90443 | m | 250,00 | 9,44 | 2.360,00 | 3.073,90 | 180,31 |
| 9.2 | Joelho 90 PVC soldável 25mm - Fornecimento e instalação | 3529 | unid | 75,00 | 0,49 | 36,75 | 47,87 | -2,31 |
| 9.3 | Te PVC soldável água fria 25mm - Fornecimento e instalação | 7139 | unid | 75,00 | 0,83 | 62,25 | 81,08 | -3,91 |
| 9.4 | Joelho PVC c/rosca 90G P/ água fria predial 3/4"- Fornecimento e instalação | 3505 | unid | 100,00 | 2,36 | 236,00 | 307,39 | -14,82 |
| 9.5 | Luva de PVC soldável 25mm- Fornecimento e instalação | 3904 | unid | 75,00 | 0,53 | 39,75 | 51,77 | -2,50 |
| 9.6 | Tubo de PVC rígido soldável 25mm- Fornecimento e instalação | 9868 | m | 375,00 | 2,50 | 937,50 | 1.221,09 | -58,88 |
| 9.7 | Engate ou rabicho flexível plástico (PVC OU ABS) branco 1/2" X 30CM- Fornecimento e instalação | 6141 | unid | 50,00 | 3,60 | 180,00 | 234,45 | -11,30 |
| 9.8 | Fita veda rosca rolo de 18mm X 10m - Fornecimento e instalação | 3146 | unid | 25,00 | 2,65 | 66,25 | 86,29 | -4,16 |
| TOTAL DO ÍTEM INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  | 5.103,85 |  |
| 10.0 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Tubo PVC esgoto DN 100 mm fornecimento e instalação | 9836 | m | 300,00 | 11,00 | 3.300,00 | 4.298,25 | -207,24 |
| 10.2 | Tubo PVC rigido 50mm esgoto primário - fornecimento e instalação | 9838 | m | 75,00 | 7,10 | 532,50 | 693,58 | -33,44 |
| 10.3 | Tubo PVC rígido 40mm esgoto secundário - fornecimento e instalação | 9835 | m | 250,00 | 4,27 | 1.067,50 | 1.390,42 | -67,04 |
| 10.4 | Joelho 45 PVC rígido esgoto 50mm - fornecimento e instalação | 3518 | unid | 25,00 | 1,95 | 48,75 | 63,50 | -3,06 |
| 10.5 | Joelho 90 PVC rígido esgoto 40mm - fornecimento e instalação | 37949 | unid | 75,00 | 1,45 | 108,75 | 141,65 | -6,83 |
| 10.6 | Joelho 45 PVC rígido esgoto 40mm - fornecimento e instalação | 37951 | unid | 25,00 | 1,33 | 33,25 | 43,31 | -2,09 |
| 10.7 | Junção simples PVC esgoto 40x40mm - Fornecimento e instalação | 3666 | unid | 25,00 | 2,28 | 57,00 | 74,24 | -3,58 |
| 10.8 | Caixa sifonada PVC 150X150X50MM com grelha redonda branca - Fornecimento e instalação | 11713 | unid | 25,00 | 26,62 | 665,50 | 866,81 | -41,79 |
| TOTAL DO ITEM INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  |  | 7.571,76 |  |
| 11.0 | LOUÇAS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Vaso sanitário sifonado louça branca padrão popular - fornecimento e instalação | 95469 | unid | 25,00 | 169,87 | 4.246,75 | 5.531,39 | -192,93 |
| 11.2 | Parafuso de latão com acabamento cromado para fixar peça sanitária, inclui porca cega, arruela e bucha de Nylon S-10 (fixação do vaso e do lavatório) - fornecimento e instalação | 11955 | unid | 100,00 | 2,05 | 205,00 | 267,01 | -12,87 |
| 11.3 | Caixa de descarga plastica externa capacidade 9l com puxador de fio de Nylon e conjunto para a fixação + Bolsa e ligação em PVC flexível + Tubo de descarga - fornecimento e instalação | 1030 + 6140 + 12613 + | unid | 25,00 | 60,47 | 1.511,75 | 1.969,05 | -94,94 |
| 11.4 | Lavatório de louça branca suspenso 29,5x39cm padrão popular, com sifão tipo garrafa em PVC, válvula e engate flexivel de 30 cm em plastico e torneira cromada de mesa padrão popular - fornecimento e instalação | 86942 | unid | 25,00 | 03,17 | 5.079,25 | 6.615,72 | -241,81 |
| 11.5 | Torneira plástica para tanque 3/4" fornecimento e instalação | 86916 | unid | 25,00 | 30,93 | 773,25 | 1.007,16 | -36,47 |
| 11.6 | Registro gaveta 3/4" REF 1509-C - c/ canopla acabamento cromado simples com adaptador - Fornecimento e instalação | 6005 | unid | 25,00 | 113,50 | 2.837,50 | 3.695,84 | -178,20 |
| 11.7 | Registro de pressão com canopla 1/2" - Fornecimento e instalação | 6024 | unid | 25,00 | 10,48 | 262,00 | 341,26 | 2.958,83 |
| 11.8 | Asento convencional para vaso sanitário - fornecimento e instalação | 377 | unid | 25,00 | 29,70 | 742,50 | 967,11 | -46,63 |
| TOTAL DO ITEM LOUÇAS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS |  |  | 20.394,55 |  |
| 12.0 | TANQUE DE LAVAR ROUPA |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Tanque de marmore sintético, suspenso de 22 L - Fornecimento e instalação | 86876 | unid | 25,00 | 188,73 | 4.718,25 | 6.145,52 | -234,01 |
| 12.2 | Sifão tipo flexível em PVC 1 x 1.1/2" - Fornecimento e instalação | 86883 | unid | 25,00 | 10,09 | 252,25 | 328,56 | -9,02 |
| TOTAL DO ITEM TANQUE DE LAVAR ROUPA |  |  | 6.474,08 |  |
| 13.0 | PINTURAS |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Pintura à cal, duas demãos com cola | 83696/001 | m² | 487,00 | 5,25 | 2.556,75 | 3.330,17 | 135,27 |
| 13.2 | Pintura com tinta à óleo duas demãos | 79464 | m² | 322,50 | 17,44 | 5.624,40 | 7.325,78 | 214,51 |
| TOTAL DO ITEM PINTURAS |  |  | 10.655,95 |  |
| 14.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Abertura/fechamento rasgo alvenaria para tubos, fechamento com massa traço 1:4 (cimento e areia) | 90443 | m | 50,00 | 9,44 | 472,00 | 614,78 | 36,06 |
| 14.2 | Eletroduto PVC flexivel corrugado 16MM tipo tigreflex ou equivalente, Fornecimento e instalação | 2687 | m | 125,00 | 1,38 | 172,50 | 224,68 | -10,83 |
| 14.3 | Interruptor simples com 1 tomada universal conjugados (paralelo)- Fornecimento e instalação | 38113 | unid | 25,00 | 9,63 | 240,73 | 313,55 | -15,12 |
| 14.4 | Caixa de passagem PVC 4X2" - Fornecimento e instalação | 1872 | unid | 50,00 | 2,00 | 100,00 | 130,25 | -6,28 |
| 14.5 | Espelho plástico 4X2" - Fornecimento e instalação | 38091 | unid | 50,00 | 2,69 | 134,50 | 175,19 | -8,45 |
| 14.6 | Chuveiro elétrico fornecimento e instalação | 9535 | unid | 25,00 | 58,84 | 1.471,00 | 1.915,98 | -43,10 |
| 14.7 | Quadro de distribuição de embutir com barramento para 3 disjuntores unipolares com porta em chapa de aço galvanizada | 13399 | unid | 25,00 | 34,11 | 852,75 | 1.110,71 | -53,55 |
| 14.8 | Disjuntor 35 A - Fornecimento e instalação | 74130/002 | unid | 25,00 | 17,32 | 433,00 | 563,98 | -17,58 |
| 14.9 | Fio rígido, isolado em PVC 450/750V 2,5MM2 - Forn. e inst. | 939 | m | 200,00 | 1,60 | 320,00 | 416,80 | -20,10 |
| 14.10 | Fio rígido, isolado em PVC 450/750V 6,0MM2 - Forn. e inst. | 940 | m | 675,00 | 3,90 | 2.632,50 | 3.428,83 | -165,32 |
| 14.11 | Isolador roldana e porcelana - Fornecimento e instalação | 3398 | unid | 25,00 | 5,00 | 125,00 | 162,81 | -7,85 |
| 14.12 | Soquete de porcelana - Fornecimento e instalação | 12296 | unid | 25,00 | 4,13 | 103,25 | 134,48 | -6,48 |
| 14.13 | Lâmpada fluorescente compacta 2U branca 15W, base E-27 (220 V) - Fornecimento e instalação | 38191 | unid | 25,00 | 13,57 | 339,25 | 441,87 | -21,30 |
| 14.14 | Fita isolante adesiva anti-chama uso até 750V, em rolo de 19 mm X 20 m- Fornecimento e instalação | 20111 | unid | 25,00 | 6,63 | 165,75 | 215,89 | -10,41 |
| TOTAL DO ITEM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  | 9.849,80 |  |
| 15.0 | CAIXA DE PASSAGEM |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Locação simples de construção sem gabarito de madeira * | 99059 | m² | 4,00 | 5,33 | 21,32 | 27,77 | 0,55 |
| 15.2 | Escavação manual em solo até 2,00m de profundidade | 93358 | m³ | 4,50 | 62,14 | 279,63 | 364,22 | 18,64 |
| 15.3 | Alvenaria de tijolos maciços e = 10cm. | 72132 | m² | 20,00 | 59,75 | 1.195,00 | 1.556,49 | 11,24 |
| 15.4 | Concreto FCK=15MPA, virado em betoneira, na obra, com lançamento | 92723 | M3 | 0,50 | 371,05 | 185,53 | 241,65 | -9,88 |
| 15.5 | Armação aço CA-50, diam. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - fornecimento/corte (perda de10%) / dobra / colocação. | 92769 | KG | 20,75 | 7,68 | 159,36 | 207,57 | -4,35 |
| 15.6 | Arame recozido 18 BWG - Forn. e inst. | 345 | KG | 0,50 | 19,76 | 9,88 | 12,87 | -0,62 |
| 15.7 | Chapisco de parede traço 1:3 preparo manual | 87878 | m² | 30,00 | 3,32 | 99,60 | 129,73 | 2,30 |
| 15.8 | Emboço paulista (massa única) traço 1:2:8 (cimento:cal e areia media), espessura 1,5 cm, preparo mecanico da argamassa ** | 87529 | m² | 30,00 | 19,72 | 591,60 | 770,56 | 8,59 |
| 15.9 | Reaterro manual com material proveniente da escavação | 93382 | m³ | 2,50 | 23,84 | 59,60 | 77,63 | 3,73 |
| TOTAL DO ITEM CAIXA DE PASSAGEM |  |  | 3.388,47 |  |
| 16.0 | FOSSA SÉPTICA/FILTRO |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Locação simples de construção sem gabarito de madeira * | 99059 | m² | 77,50 | 5,33 | 413,08 | 538,03 | 10,57 |
| 16.2 | Escavação mecânica em solo até 2,0m de profundidade | 79480 | m³ | 120,75 | 2,20 | 265,65 | 346,01 | -9,20 |
| 16.3 | Fossa séptica em alvenaria de tijolo maciço dimensões internas de 1,20x0,85x1,80 (1.825 L) revestido internamente com barra lisa, com tampa de concreto armado com espessura 7 cm | Composição | unid | 25,00 | 1.418,06 | 35.451,50 | 46.175,58 | 72,05 |
| 16.4 | Tubo PVC esgoto DN 100 mm fornecimento e instalação | 9836 | m | 150,00 | 11,00 | 1.650,00 | 2.149,13 | -103,62 |
| 16.5 | FILTRO ANAEROBIO CILINDRICO CONCRETO PRE MOLDADO 1,20 X 1,50 (DIAMETROXALTURA) fornecimento e instalação & | 11894 | unid | 25,00 | 632,74 | 15.818,50 | 20.603,60 | -993,40 |
| 16.6 | Tê de PVC DN 100 mm fornecimento e instalação | 7091 | unid | 50,00 | 12,90 | 645,00 | 840,11 | -40,51 |
| TOTAL DO ITEM FOSSA SÉPTICA/FILTRO |  |  | 70.652,45 |  |
| 17.0 | SUMIDOURO |  |  |  |
| 17.1 | Locação simples de construção sem gabarito de madeira * | 99059 | m² | 97,50 | 5,33 | 519,68 | 676,88 | 13,30 |
| 17.2 | Escavação mecânica em solo até 2,0m de profundidade | 79480 | m³ | 150,00 | 2,20 | 330,00 | 429,83 | -11,43 |
| 17.3 | Pedra de mão com fornecimento e lançamento | 6454 | m³ | 50,00 | 149,73 | 7.486,50 | 9.751,17 | 139,78 |
| 17.4 | Lona preta plastica | 68053 | m² | 200,00 | 4,30 | 860,00 | 1.120,15 | 50,13 |
| 17.5 | Tubo PVC esgoto DN 100 mm fornecimento e instalação | 9836 | m | 75,00 | 11,00 | 825,00 | 1.074,56 | -51,81 |
| 17.6 | Joelho PVC esgoto 90G DN 100mm | 3520 | unid | 25,00 | 6,73 | 168,25 | 219,15 | -10,57 |
| 17.7 | Reaterro manual com material proveniente da escavação | 93382 | m³ | 100,00 | 23,84 | 2.384,00 | 3.105,16 | 149,05 |
| TOTAL DO ITEM SUMIDOURO |  |  | 16.376,89 |  |
| 18.0 | PLACA DE OBRA |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado (2,0 m²) | 74209/001 | m² | 2,00 | 230,92 | 461,84 | 601,55 | -29,00 |
| TOTAL DO ITEM PLACA DE OBRA |  |  | 601,55 |  |
| TOTAL GERAL |  |  | 258.385,43 |  |
| OBS:. |
|  | De acordo com a planilha o valor COM DESONERAÇÃO é mais em conta por ser mais barato |
|  | * VALOR REDUZIDO a 15% referente a locação pelo método dos piquetes por ser uma obra pequena e não pelo método dos tapumes |
|  | ** VALOR REDUZIDO proporcional referente a espessura de 1,5 cm e não 2,0 cm conforme SINAPI |
|  | *** VALOR ADAPTADO em viturde da conversão de volume m3 para area m2 (divisão por 20 devido a espessura de 5 cm) |
|  | # VALOR ADAPTADO em viturde da conversão de volume m3 para area m2 (divisão por 20 devido a espessura de 5 cm ) |
|  | & Acrescentado 20% no valor para instalação, por ser um item INSUMO |
| Entre-Ijuís, 30 de Maio de 2019 |
| BRASIL ANTONIO SARTORI LUIS CARLOS FRANTZ Prefeito Municipal Eng. Civil CREA RS 117.772 |