ANEXO V- PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CASAS POPULARES DE MADEIRA |
| --- |
| Programa | Data | Referência SINAPI |
| CASA DE MADEIRA | 16/10/2020 | AGOSTO/2020 |
| Concedente | Convenente | Termo de compromisso |
| Prefeitura Municipal de ENTRE-IJUÍS | Prefeitura Municipal de ENTRE-IJUÍS |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | CÓDIGO SINAPI | UN. | QUANT. | SEM DESONERAÇÃO/ NÃO DESONERADO | COM DESONERAÇÃO / DESONERADO |
|  |  |  |  |  | Preço unitário | Valor Sem Deson. s/ BDI | Valor c/ BDI BDI = 23,99 % | Preço unitário | Valor Desonerado s/ BDI | Valor c/ BDI BDI = 30,27 % |
| 1.0 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS |  |  |  |  |  | 506,52 |  |  | 407,40 |
| 1.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. | 99059 | m | 30,00 | 7,87 | 236,10 | 292,74 | 5,28 | 158,40 | 206,35 |
| 1.2 | Escavação manual em solo até 2,00m de profundidade | 93358 | m³ | 2,64 | 65,31 | 172,42 | 213,78 | 58,46 | 154,33 | 201,05 |
| 2.0 | FUNDAÇÕES |  |  |  |  |  | 2.361,90 |  |  | 2.340,39 |
| 2.1 | Concreto ciclópico, traço 1:3:6+30% de pedra de mão - prep/lanc. | 73361 | m³ | 2,64 | 371,21 | 979,99 | 1.215,10 | 349,68 | 923,16 | 1.202,59 |
| 2.2 | Alvenaria em tijolo maciço 5X10X20Cm 1 vez (espessura 20Cm), assentado com argamassa traço1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | 101159 | m² | 7,70 | 120,12 | 924,92 | 1.146,81 | 113,43 | 873,41 | 1.137,79 |
| 3.0 | PISO |  |  |  |  |  | 1.768,21 |  |  | 1.783,26 |
| 3.1 | Lastro de brita e = 5 cm | 96622 | m³ | 1,50 | 86,38 | 129,57 | 160,65 | 83,03 | 124,55 | 162,24 |
| 3.2 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. p viga baldrame | 94964 | m³ | 1,50 | 329,75 | 494,63 | 613,29 | 322,17 | 483,26 | 629,54 |
| 3.3 | Piso cimentado liso traço 1:3 (cimento e areia lavada média), esp = 2,0cm | 98679 | m² | 30,00 | 26,73 | 801,90 | 994,28 | 25,37 | 761,10 | 991,48 |
| 4.0 | PAREDES |  |  |  |  |  | 3.007,02 |  |  | 3.159,32 |
| 4.1 | TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30 CM (1 X 12 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | 6188 | m² | 104,40 | 23,23 | 2.425,21 | 3.007,02 | 23,23 | 2.425,21 | 3.159,32 |
| 5.0 | ESTRUTURA (vigas, barrotes e escorras) |  |  |  |  |  | 1.274,98 |  |  | 1.302,83 |
| 5.1 | Escoras tipo pontaletes 8x8cm | 92273 | m | 141,00 | 6,98 | 984,18 | 1.220,28 | 6,78 | 955,98 | 1.245,36 |
| 5.2 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 39 | 69027 | kg | 4,00 | 11,03 | 44,12 | 54,70 | 11,03 | 44,12 | 57,48 |
| 6.0 | COBERTURA |  |  |  |  |  | 3.592,17 |  |  | 3.715,38 |
| 6.1 | Trama de madeira composta por terças para telhados de até duas águas para telha fibrocimento | 92543 | m² | 44,64 | 16,15 | 720,94 | 893,89 | 15,74 | 702,63 | 915,32 |
| 6.2 | Telhamento com telhas de fibrocimento ondulada, esp = 6mm com recobrimento lateral 1.1/4" de onda, incluso acessórios de fixação | 94210 | m² | 44,64 | 38,15 | 1.703,02 | 2.111,57 | 37,55 | 1.676,23 | 2.183,63 |
| 6.3 | Cumeeira para telha ondulada de fibrocimento e =6,0mm, aba 30 cm, comp. 1,10m | 20235 | Unid. | 8,00 | 45,35 | 362,80 | 449,84 | 45,35 | 362,80 | 472,62 |
| 6.4 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | 5075 | Kg | 10,00 | 11,04 | 110,40 | 136,88 | 11,04 | 110,40 | 143,82 |
| 7.0 | ESQUADRIAS |  |  |  |  |  | 5.091,17 |  |  | 5.277,48 |
| 7.1 | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS | 2433 | Unid. | 12,00 | 6,56 | 78,72 | 97,60 | 6,56 | 78,72 | 102,55 |
| 7.2 | FECHO / TRINCO / FERROLHO FIO REDONDO, DE SOBREPOR, 4", EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO | 3122 | Unid. | 2,00 | 2,39 | 4,78 | 5,93 | 2,39 | 4,78 | 6,23 |
| 7.3 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 91304 | m² | 2,00 | 75,92 | 151,84 | 188,27 | 73,18 | 146,36 | 190,66 |
| 7.4 | PORTA EM AÇO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, EXCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 94806 | unid | 2,00 | 419,70 | 839,40 | 1.040,77 | 416,87 | 833,74 | 1.086,11 |
| 7.5 | JANELA DE AÇO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA | 94560 | m² | 4,32 | 526,66 | 2.275,17 | 2.820,98 | 521,31 | 2.252,06 | 2.933,76 |
| 7.6 | Basculante metálico, tipo cantoneira 5/8x1/8" - Fornecimento e instalação | 94559 | m² | 1,44 | 583,13 | 839,71 | 1.041,15 | 568,77 | 819,03 | 1.066,95 |
| 8.0 | VIDRO |  |  |  |  |  | 174,51 |  |  | 180,16 |
| 8.1 | Vidro fantasia tipo canelado espessura 4 mm - Fornecimento e instalação | 72122 | m² | 1,44 | 97,74 | 140,75 | 174,51 | 96,04 | 138,30 | 180,16 |
| 9.0 | REVESTIMENTO (mata junta) |  |  |  |  |  | 534,95 |  |  | 562,04 |
| 9.1 | SARRAFO DE MADEIRA APARELHADA *2 X 5,0* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (mata junta) | 20206 | m | 110,00 | 3,79 | 416,90 | 516,91 | 3,79 | 416,90 | 543,10 |
| 9.2 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 | 5066 | kg | 1,00 | 14,55 | 14,55 | 18,04 | 14,55 | 14,55 | 18,95 |
| 10.0 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  |  |  |  |  | 294,99 |  |  | 309,93 |
| 10.1 | Tubo PVC esgoto DN 100 mm fornecimento e instalação | 9836 | m | 12,00 | 9,77 | 117,24 | 145,37 | 9,77 | 117,24 | 152,73 |
| 10.2 | Tubo PVC rigido 50mm esgoto primário - fornecimento e instalação | 9838 | m | 6,00 | 6,00 | 36,00 | 44,64 | 6,00 | 36,00 | 46,90 |
| 10.3 | Joelho 90 PVC rígido esgoto 50mm - fornecimento e instalação | 3526 | unid | 2,00 | 1,68 | 3,36 | 4,17 | 1,68 | 3,36 | 4,38 |
| 10.4 | CAIXA GORDURA, SIMPLES, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D = 40 CM | 11881 | unid | 1,00 | 81,32 | 81,32 | 100,83 | 81,32 | 81,32 | 105,94 |
| 11.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  |  |  | 56,09 |  |  | 58,93 |
| 11.1 | Joelho 90 PVC soldável 25mm - Fornecimento e instalação | 3529 | unid | 5,00 | 0,56 | 2,80 | 3,47 | 0,56 | 2,80 | 3,65 |
| 11.2 | Joelho PVC c/rosca 90G P/ água fria predial 3/4"- Fornecimento e instalação | 3505 | unid | 1,00 | 2,67 | 2,67 | 3,31 | 2,67 | 2,67 | 3,48 |
| 11.3 | Luva de PVC soldável 25mm- Fornecimento e instalação | 3904 | unid | 3,00 | 0,60 | 1,80 | 2,23 | 0,60 | 1,80 | 2,34 |
| 11.4 | Tubo de PVC rígido soldável 25mm- Fornecimento e instalação | 9868 | m | 12,00 | 2,83 | 33,96 | 42,11 | 2,83 | 33,96 | 44,24 |
| 11.5 | Fita veda rosca rolo de 18mm X 10m - Fornecimento e instalação | 3146 | unid | 1,00 | 4,01 | 4,01 | 4,97 | 4,01 | 4,01 | 5,22 |
| 12.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  |  | 2.198,97 |  |  | 2.234,79 |
| 12.1 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 91831 | m | 124,00 | 5,99 | 742,76 | 920,95 | 5,59 | 693,16 | 902,98 |
| 12.2 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 91834 | m | 15,00 | 6,72 | 100,80 | 124,98 | 6,26 | 93,90 | 122,32 |
| 12.3 | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2 | 34602 | m | 30,00 | 2,78 | 83,40 | 103,41 | 2,78 | 83,40 | 108,65 |
| 12.4 | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 2,5 MM2 | 34607 | m | 15,00 | 4,96 | 74,40 | 92,25 | 4,96 | 74,40 | 96,92 |
| 12.5 | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 10,0 MM2 | 34603 | m | 30,00 | 13,38 | 401,40 | 497,70 | 13,38 | 401,40 | 522,90 |
| 12.6 | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + 2 MODULOS) | 12129 | Unid. | 4,00 | 12,48 | 49,92 | 61,90 | 12,48 | 49,92 | 65,03 |
| 12.7 | TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO) | 12147 | Unid. | 13,00 | 14,03 | 182,39 | 226,15 | 14,03 | 182,39 | 237,60 |
| 12.8 | Disjuntor termomagnetico monopolar 6 A | 74130/1 | Unid. | 1,00 | 14,65 | 14,65 | 18,16 | 14,35 | 14,35 | 18,69 |
| 12.9 | Disjuntor termomagnetico monopolar 15 A | 74130/1 | Unid. | 2,00 | 14,65 | 29,30 | 36,33 | 14,35 | 28,70 | 37,39 |
| 12.10 | Disjuntor termomagnetico monopolar 32 A | 74130/1 | Unid. | 1,00 | 14,65 | 14,65 | 18,16 | 14,35 | 14,35 | 18,69 |
| 12.11 | Disjuntor termomagnetico monopolar 40 A | 74130/2 | Unid. | 1,00 | 22,71 | 22,71 | 28,16 | 22,41 | 22,41 | 29,19 |
| 12.12 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN | 39800 | Unid. | 1,00 | 46,37 | 46,37 | 57,49 | 46,37 | 46,37 | 60,41 |
| 12.13 | Soquete E 27 para lampadas | 12295 | Unid. | 4,00 | 2,69 | 10,76 | 13,34 | 2,69 | 10,76 | 14,02 |
| 13.0 | LIMPEZA |  |  |  |  |  | 54,68 |  |  | 51,59 |
| 13.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. 99814 | m² | 30,00 | 1,47 | 44,10 | 54,68 | 1,32 | 39,60 | 51,59 |
|  | TOTAL GERAL PARA 01 CASA |  | 20.916,16 |  | 21.383,50 |

_______________________________				_______________________________

Brasil Antonio Sartori						Luis Carlos Frantz

Prefeito					               Responsável Técnico

# Text boxes

R$ 41.832,32

ADOTAREMOS O VALOR COM BDI SEM DESONERAÇÃO POIS É O MAIS BARATO

42.766,99

41.832,32

TOTAL GERAL PARA 2 CASAS